001	1 01 01 01	XXX	S	202 0 00 001	281 0 00 001	CENTRO DE PRUEBAS	LOCAL DE PRUEBAS	SALA DE PRUEBAS	DESCRIBIR PARA PROBAR	COMPONENTES DE PRUEBA	MARCA DE PRUEBA	MODELO DE PRUEBA	CARACTERÍSTICAS DE PRUEBA PARA VERIFICAR FICHA	20	S	ESTADO	01-01-17	2017	100.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	55.000,00
002	7 01 01 01		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Soplantes para homogeneización				Caudal: 440 Nm3/h; Presión: 0,6 bar; Potencia: 15 Kw	2
003	7 01 01 02		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Detector de colmatación para filtro soplante					2
004	7 01 01 03		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Cabina de insonorización.				Material : Chapa; Aireación; forzada; Potencia motor ventilador: / 300 w	2
005	7 01 01 04		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Red de tuberías perforadas para agitación				Material: PVC; Diámetro: DN50	1
006	7 01 01 05		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Conjunto de soportes para tub. perforadas en / fondo depósito homogeneiz., de acero AISI 316					1
007	7 01 01 06		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Tubería para impulsión aire a homogeneización				Longitud aprox.: 10 m; Diámetro: DN125; Material: AISI 304	1
008	7 01 01 07		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Conjunto soportes.				Material: Acero Cº	1
009	7 01 01 08		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Válvula de aislamiento y regulación				Tipo: compuerta; Diámetro: / DN125; Presión: PN 10; Material: / Fundición	2
010	7 01 02 01		N			Depuradora	Fase 1	Alumbrado	Ud. Puntos de alumbrado externo, con focos / de 400 W. y básculas / galvaniza de 6 m.,Ud. Puntos de alumbrado externo, con	incluyendo: / canalización / alumbrado, bases / de báculo y arquetas de				2
011	7 01 02 02		N			Depuradora	Fase 1	Alumbrado	focos / Ud. Cuadro para alumbrado	conexionado. / compuesto por / cuatro enchufes, / cuadro alumbrado, / 1 diferencial de / 4x40A/300 mA, 1				1
012	7 01 03 01		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneiza da	Ud. Bomba centrífuga horizontal para impulsar agua homogeneizada a vertido.	diferencial de			Caudal: 6 m3/h; Presión: 10 m.c.a.; Potencia Motor : 0,55 Kw	2
013	7 01 03 02		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneiza da	Ud. Tubería de impulsión bombas.				Diámetro: DN-50; Presión : PN-10 / Material: N lnox. AISI 304; Longitud aproximada: 20m.	1
014	7 01 03 03		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneiza da	Ud. Válvula de aislamiento y regulación				Tipo: compuerta; Diámetro: DN-50; Presión nominal: PN-10; Material: fundición.	2
015 / 016 / 017	7 01 03 04 / 7 01 03 05 / 7 01 03 06		N			Depuradora	Fase 1 / Fase 1 / Fase 1	Bomba agua homogeneiza da / Bomba agua homogeneiza da / Bomba agua homogeneiza da	Ud. Válvula de retención / Ud. Conjunto soportes / M.L. Tubería rebose depósito de homogeneización DN 200 en acero inox. AISI-304				Diámetro: DN5O; Material: / Fundición / Material: Acero Cº	2 / 1 / 2

018 / 019 / 020	7 01 04 01 / 7 01 04 02 / 7 01 04 03		N			Depuradora	Fase 1 / Fase 1 / Fase 1	Bombeo agua / tamizada / Bombeo agua / tamizada / Bombeo agua tamizada	Ud. Bombas impulsión agua tamizada / M.L. Tubería de impulsión bombas PEAD de DN 50 mm y PN 10 / Ud. Válvula compuerta de fundición DN 80 y PN 10				Tipo: Centrífuga horizontal; Caudal 40 m3/h; Presión 1O m.c.a. / Potencia motor 0,55 kWTipo: / Centrífuga horizontal; Caudal 40 m3/h; Presión 1O m.c.a. / Potencia motor 0,55 kWTipo:	2 / 10 / 4
021	7 01 04 04		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Válvula retención, de fundición DN 80 y PN 10					2
022	7 01 04 05		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	M.L. Tubería by-pass PEAD de DN 80 mm y PN 4					8
023	7 01 04 06		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Medidor US nivel depósito agua tamizada					1
024	7 01 04 07		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Soporte para Medidor / US nivel depósito agua tamizada					1
025	7 01 04 08		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Conjunto soportes.				Material: Acero Corrugado	1
026	7 01 05 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Tamiz inclinado con transporte y compactación				Caudal con 500 ppm: 126 m3/h; / Longitud 9000 mm; Ancho cilindro filtrante 300 mm; Material AISI 316; / Inclinación 35º; Altura de descarga / 1.400 mm; Potencia motor 1,1kw;	1
027	7 01 05 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Sistema de limpieza Tamiz inclinado				Transportador a sin fin;	1
028	7 01 05 03		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Nivel accionamiento Tamiz inclinado					1
029	7 01 06 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste grueso	Ud. Reja inclinada para desbaste grueso				Características : -Tipo : recta - / Paso entre barrotes : 5 mm / -Material cuerpo :Acero lnox. AISI / 304 / -Material barrotes :Ao lnox. AISI	1
030	7 01 06 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste grueso	Ud. Tajaderas de aislamiento canales y canal de by-pass.				304 -Accionamiento: Manual / Material macho: Acero Inox. AISI 304; Material tajadera: Acero Inox. / AISI 304	3
031	7 01 07 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasad or	Ud. Desengrasador circular	Incluye motoreductor, aeroflot y limitador de par, / plataforma, válvula de vaciado y			Ud. Desengrasador circular fabricado en acero inoxidable.	1
032 / 033 / 034	7 01 07 02 / 7 01 07 03 / 7 01 07 04		N			Depuradora	Fase 1 / Fase 1 / Fase 1	Equipo desengrasad or / Equipo desengrasad or / Equipo desengrasad or	Colector interconexión desengrasadorcuba de homogeneización. / Colector vaciado / Ud. Válvula neumática de purga de arenas, DN 80 y PN / 10 atm, tipo manguito	escaleras. Mismo			Diámetro nominal: DN-150; / Presión nominal: PN-10; / Material:Acero lnox. AISI 304 / Diámetro nominal: DN-150; / Presión nominal: PN-10; Material: / Acero lnox. AISI 304	1 / 1

035 / 036 / 037	7 01 07 05 / 7 01 07 06 / 7 01 07 07		N			Depuradora	Fase 1 / Fase 1 / Fase 1	Equipo desengrasad or / Equipo desengrasad or / Equipo desengrasad or	Ud. electroválvula accionam. válvula de purga de arenas Ud. Colector by-pass / Ud. Válvula compuerta de fundición DN 100 y PN 10 / atm, de accionamiento manual				Ud. Colector by-pass en homogeneización con tub. acero / galvanizado AlSI 304 DN 100 mm y / PN 10, longitud aprox. 3 m., incluso / p.p piezas especiales, totalmente colocado y conexionado	1
038	7 01 08 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo fuerza, / mando y señalización	Ud. Armario eléctrico de fuerza, mando / y señalizaciónUd. Armario / eléctrico de fuerza, mando y señalizaciónUd. Armario	Comandando las siguientes / elementos: / . Visualizador táctil :"TACTIVEIL"			siguientes características: / - Material de armario : N CQ / Pintado / -Tensión de alimentación : 380 V/ 3F	1
039	7 01 08 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo fuerza, / mando y señalización	eléctrico de fuerza, mando / Ud. Conjunto de líneas entre armario y / y equipos.Ud. Conjunto de líneas entre armario y y equipos.Ud. Conjunto de	. Autómata / Comprendiendo : / -Mangueras eléctricas. / -Accesorios de unión.			-Tensión de fuerza : 380 V	1
040	7 01 09 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	líneas entre armario y / Ud. Medidor ultrasónico de nivel homogeneización	- Soporte y			Tipo: Ultrasónico; Contactos : 4; Señal de salida : 4 - 20 mA	1
041	7 01 09 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Soporte para medidor ultrasónico				Material : Aº Cº	1
042	7 01 09 03		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Caudalímetro electromagnético DN50 para medida de caudal de agua bruta.				Ejecución : Compacta; Señal de salida 4 - 20 mA	1
043	7 01 09 04		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Válvula reguladora para control de caudal				Tipo : Mariposa / Diámetro : DN-50 / Material : Fundición gris / Accionamiento : Neumático 1/ P Señal de entrada : 3 - 15 psi	1
044	7 01 11 01		N			Depuradora	Fase 1	Otros	Canelones para recogida de desperdicios				Señal de control : 4 - 20 mATipo :	2
045	7 01 10 01		N			Depuradora	Fase 1	Servicios auxiliares	Ud. Red de tuberías de agua de servicio					1
046	7 01 10 02		N			Depuradora	Fase 1	Servicios auxiliares	Ud. Red de tuberías aire de servicio					1
047	7 02 00 01	D1	N			Depuradora	Fase 2		Equipo de separación de sólidos por flotación. Acero inox. AISI-304				Capacidad/rendimiento: 20 m3/h	1
048	7 02 00 02	D2	N			Depuradora	Fase 2		Puente rascador. Acero inox. AISI-304 y HMPE	Potencia: 0,25				1
049 / 050 / 051	7 02 00 03 / 7 02 00 04 / 7 02 00 05	D3 / D4 / D5	N			Depuradora	Fase 2 / Fase 2 / Fase 2		Equipo de preparación automática de poli electrolito. Acero inox. AISI-304 / Bomba dosificadora de poli electrolítico a flotador / Controlador de pH. 1500 mm de PVC				200 l/h / 100 l/h	1 / 2

052	7 02 00 06	D6					Fase 2		Bomba dosificadora de sosa				50 l/h
053 / 054	7 02 00 07 / 7 02 00 08	D7 / D8	N			Depuradora	Fase 2 / Fase 2		Depósito de acumulación de sosa / Nivel de membrana para pack sosa				10 m3	1
055	7 02 00 09	D9	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de coagulante. Aluminio				50 l/h	1
056	7 02 00 10	D10	N			Depuradora	Fase 2		Depósito de acumulación de coagulante. PRFV				10 m3	1
057	7 02 00 11	D11	N			Depuradora	Fase 2		Nivel de membrana para pack coagulante. Aluminio					1
058	7 02 00 12	D12	N			Depuradora	Fase 2		Equipo de floculación en línea, Tubería HDPE / Estructura AISI304					1
059	7 02 00 13	D13	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de impulsión de fangos a depósito stock	2,5			500-5.800 l/h	2
060	7 02 00 14	D14	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de nivel por ultrasonidos					1
061	7 02 00 15	D15	N			Depuradora	Fase 2		Agitador sumergido tipo mixr para cámara anóxica. Barra guía acero galvanizado	2,5				1
062	7 02 00 16	D16	N			Depuradora	Fase 2		Bombas centrífugas para recirculación anóxica	3,5			200 m3/h	2
063	7 02 00 17	D17	N			Depuradora	Fase 2		Grupo soplante	22			654 m3/h	2
064	7 02 00 18	D18	N			Depuradora	Fase 2		Bomba para bombeo de aguas a recirculación del sistema de aireación	15			110 l/s	2
065	7 02 00 19	D19	N			Depuradora	Fase 2		Sistema de aireaciónagitación					1
066 / 067 / 068	7 02 00 20 / 7 02 00 21 / 7 02 00 22	D20 / D21 / D22	N			Depuradora	Fase 2 / Fase 2 / Fase 2		Controlador de oxígeno disuelto / Medidor de nivel por ultrasonidos / Controlador pH. 1500 mm de / PVC					1 / 1

069 / 070 / 071	7 02 00 23 / 7 02 00 24 / 7 02 00 25	D23 / D24 / D25	N			Depuradora	Fase 2 / Fase 2 / Fase 2		Equipo separación de sólidos por flotación tipo daf o / similar. Acero inox. AISI-304 / Bomba de recirculación. Fundición / Puente rascador. Acero inox. / AISI-304 y HMPE	5 / 0,25			20 m3/h / 10 m3/h	1
072	7 02 00 26	D26	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de poli electrolito a flotador				50-600 l/h	1
073	7 02 00 27	D27	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de caudal electromagnético					1
074	7 02 00 28	D28	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de purga de fangos biológicos	2,5			50-5800 l/h	1
075	7 02 00 29	D29	N			Depuradora	Fase 2		Depósito lodos físicoquímico. PRFV				10 m3	1
076	7 02 00 30	D30	N			Depuradora	Fase 2		Depósito lodos biológicos. / PRFV				5 m3	1
077	7 02 00 31	D31	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de nivel por ultrasonidos					2
078	7 02 00 32	D32	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de inyección de fangos a centrífuga	2,5			500-2800 l/h	2
079		AE2	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Proyector MH 400 W					16	N	ELIMINADO		2006
080		AE3	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Lámpara de vapor de mercurio				Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos de 400 W	16	N	ELIMINADO		2006
081	7 02 00 33	D33	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de poli electrolítico a centrífuga				60-360 l/h	2
082	7 02 00 34	D34	N			Depuradora	Fase 2		Decanter centrífugo	5,68			Cap. Fangos 2400 l/h	1
083 / 084 / 085	7 02 00 35 / 7 02 00 36 / 3 01 01 01	D35 / D36	N			Depuradora	Fase 2 / Fase 2	Almacén	Tornillo transportador fangos. / Acero inox. AISI-304 / Cuadro general de protección y maniobra de la depuradora / Nevera	0,37	Blusky	529		1 / 1

086	3 01 02 01 / 3 01 02 02		N			Instalaciones generales	Propano		Depósito de acero para gas propano				Depósito de acero para gas propano con capacidad de 24m3 , 10,000Kg, ubicación 1994 exterior.	1	N	ELIMINADO Y / SUSTITUIDO		1994
087 / 088						Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Sanitario Roca con cisterna baja					1				1994
						Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Lavamanos acero inoxidable					1				1994
089	3 01 02 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Dosificador de jabon					1				1994
090	3 01 02 04		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				1994
091	3 01 02 05		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Papelera pequeña de plástico					1				1994
092	3 01 03 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Sanitario Roca con cisterna baja					2				1994
093	3 01 03 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Lavamanos acero inoxidable					1				1994
094	3 01 03 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Dosificador de jabon					1				1994
095	3 01 03 04		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				1994
096	3 01 03 05		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Papelera pequeña de plástico					2				1994
097	3 01 03 06		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Botiquin					1				2006
098	3 01 03 07		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Taquilla de acero inox					1				1994
099	3 01 03 08		N			Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Armario de resina alto de altura 185 cm					1				1994
100 / 101 / 102	3 01 04 01 / 3 01 04 02 / 3 01 04 03		N			Edificio administrativo	Planta alta / Planta alta	Cuarto de archivo / Cuarto de archivo / Cuarto de archivo	Estantería modular alta de altura 185cm, melamina color claro / Estantería modular alta de altura 185cm, melamina color roble claro / Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, melamina color claro					7 / 2				1994 / 1994

103 / 104 / 105	3 01 04 04 / 3 01 04 05 / 3 01 04 06		N			Edificio administrativo	Planta alta / Planta alta / Planta alta	Cuarto de archivo / Cuarto de archivo / Cuarto de archivo	Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres / estantes sin puerta, roble claro / Armario de oficina modular medio de altura 150 cm, / melamina color roble claro / Mesa pupitre color verde					2 / 4 / 1				1994
106	3 01 04 07		N			Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Frigorífico		Blusky			1				1994
107	3 01 05 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión / RRHH	Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color azul y tablero melamina gris.					1				1994
108	3 01 05 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión / RRHH	Silla auxiliar con brazos color negro tapizada polipiel					1				2004
109	3 01 05 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión / RRHH	Silla de trabajo con ruedas, tapizado morado					1				1994
110	3 01 06 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho / coordinador / / comité de empresa	Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, nogal					2				2004
111	3 01 06 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho / coordinador / / comité de empresa	Silla de trabajo con ruedas, tapizado morado					3				1994
112	3 01 06 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho / coordinador / / comité de empresa	Mesa auxiliar, nogal					1				2004
113	3 01 06 04		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho / coordinador / / comité de empresa	Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, roble / claro					1				1994
114	3 01 06 05		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho / coordinador / / comité de empresa	Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color negro y tablero melamina gris.					1				1994
115	3 01 07 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho Justino	Taquilla de acero inox					1				1994
116	3 01 08 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de juntas	Mesa modular de reuniones melamina nogal					4				1994
117 / 118 / 119	3 01 08 02 / 3 01 08 03 / 3 01 09 01		N			Edificio administrativo	Planta alta / Planta alta	Sala de juntas / Sala de juntas / Sala de reuniones	Silla auxiliar con brazos color negro tapizada polipiel / Silla auxiliar con brazos color negro / Aparato de aire acondicionado		Carrier			5 / 1				2004 / 2004

120 / 121 / 122	3 01 09 02 / 3 01 10 01 / 3 01 10 02		N			Edificio administrativo	Planta alta / Planta alta / Planta alta	Sala de reuniones / Vestíbulo - zona común / Vestíbulo - zona común	Papelera metalica / Sillón sky negro una plaza / Mesa de tresillo metal cromado y tablero de cristal / tintado					5 / 1				1994
123	3 02 01 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Taquillas					2				1994
124	3 02 01 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Banco madera					1				1994
125	3 02 01 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Espejo					1				1994
126	3 02 01 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Estantería madera beige (5 estantes)					1				1994
127	3 02 01 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Sanitario Roca con cisterna baja					1				2004
128	3 02 01 06		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Lavamanos Roca		Roca			1				2004
129	3 02 01 07		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Dosificador de jabón inox					1				2004
130	3 02 01 08		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				2004
131	3 02 01 09		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Papelera grande de plástico					1				2004
132	3 02 01 10		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Perchero de 6 perchas					1				2004
133	3 02 01 11		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños / veterinarios	Plato ducha					2				2004
134 / 135 / 136	3 02 02 01 / 3 02 02 02 / 3 02 03 01		N			Edificio administrativo	Planta baja / Planta baja	Cafetería / Cafetería / Despacho veterinaria / Cabildo	Papelera en acero inox / Bancos de tablas de madera / Mesa despacho Madera / (gris)				Bancos de tablas de madera en color naranja y estructura de acero. / Mesa de despacho en color gris de 160x80 cm.	1 / 3 / 2				1994 / 1994

137 / 138 / 139	3 02 03 02 / 3 02 03 03 / 3 02 03 04		N			Edificio administrativo	Planta baja / Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo / Despacho veterinaria Cabildo / Despacho veterinaria / Cabildo	Armarios madera, (bajos) (color claro) / Mesa baja para ordenador / (gris) / Estantería pequeña un solo estante (beige)				Armarios madera, (bajos) de dos estantes en color madera clara / Mesa baja para ordenador (gris) con ruedas	1 / 1				1994
140	3 02 03 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / Cabildo	Sillas con brazo tapizadas				Sillas con brazo tapizadas y ruedas	4				2006
141	3 02 03 06		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / Cabildo	Mesa redonda (reuniones) / (Gris)					1				2006
142	3 02 04 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / sanidad	Extintor					1
143	3 02 04 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / sanidad	Estanterías beige con 5 estantes					3				1994
144	3 02 04 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / sanidad	Mesa despacho madera / (clara)					2				2004
145	3 02 04 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / sanidad	Silla con brazo					6				2004
146	3 02 04 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria / sanidad	Papelera grande					1				2008
147	3 02 05 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Taquillas					2				1994
148	3 02 05 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Estantería madera beige (5 estantes)					1				1994
149	3 02 05 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mesa despacho Madera / (gris)					1				1994
150	3 02 05 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Armarios madera, (bajos) (color claro)					1				1994
151 / 152 / 153	3 02 05 05 / 3 02 05 06 / 3 02 05 07		N			Edificio administrativo	Planta baja / Planta baja	Laboratorio / Laboratorio / Laboratorio	Autoclave para útiles de trabajo / Soporte para embudos / Placa calefactora de 135 mm				Autoclave para útiles de trabajo. Potencia 1500W / Soporte para embudos (Digestor para análisis de triquina) / Placa calefactora de 135 mm. / (Digestor para análisis de triquina)	1 / 1 / 1				1995 / 1999 / 1999

154 / 155 / 156	3 02 05 08 / 3 02 05 09 / 3 02 05 10		N			Edificio administrativo	Planta baja / Planta baja	Laboratorio / Laboratorio / Laboratorio	Deposito de decantacion / Cubeta para el cómputo de larvas / Termometro con termostato				Depósito de decantación (Digestor para análisis de triquina) / Cubeta para el cómputo de larvas / (Digestor para análisis de triquina)	1 / 1				1999 / 1999 / 1999
157	3 02 05 11		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Sanitario Roca con cisterna baja					1				2004
158	3 02 05 12		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Lavamanos Roca		Roca			1				2004
159	3 02 05 13		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Plato ducha					2				2004
160	3 02 05 14		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Fregadero lnox.					1				2004
161	3 02 05 15		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble alargado				Mueble alargado con 2 juegos de cajoneras y 3 juegos de 2 puertas / (gris)	1				2004
162	3 02 05 16		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble "isla central" (tipo cocinas)				Mueble "isla central" (tipo cocinas) con 4 juegos de 2004 cajoneras y 4 juegos de dos puertas (gris)	1				2004
163	3 02 05 17		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble alargado				Mueble alargado con 2 juegos de cajoneras y 6 juegos de 2 puertas / (gris)	1				2004
164	3 02 05 18		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Dispensador de toallas de papel (rollo)					1				2004
165	3 02 05 19		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Triquinoscopio				Triquinoscopio. Potencia 100W Modelo FFVV (50 y 80 aumentos)	1				2006
166	3 02 05 20		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Termo EDESA de 50 litros		Edesa			1				2008
167	3 02 05 21		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Perchero de 4 perchas					2				2008
168	3 02 05 22 / 3 02 05 23	A1	N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Papelera grande					1				2008
169						Locales técnicos	Aire comprimido	Laboratorio	Aire comprimido JOSVAL de 15CV AEG		JOSVAL	Tipo AM	Aire comprimido JOSVAL de 15CV / AEG Tipo: AM 150 MN2 / transmisión por correa, aire libre / suministrado 1300 l/min. Presión max 10bar, capacidad depósito de	2	N	ELIMINADO		1993
170									Picadora Moulinex (triquina)		Moulinex		almacenamiento 500litros, incluso	1				2009

171 / 172	3 02 06 01 / 3 00 00 00			203.0.00.001	280.2.03.001	Locales técnicos	Aire comprimido	Vestíbulo - zona común	Mostrador tres cuerpos color claro / 15.MARCAS Y PATENTES- / Logo-Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U.					N	ELIMINADO		1994	690,00	-34,50	655,50
173		A5	N					Secador frigorífico					1				2006
174	3 00 00 00		S	206.0.00.001	280.2.06.001	Edificio administrativo			11.APLICA.INFOR.SOFTWA RE MATADERO-INERZA					13.751,03	-13.751,03	0,00
175	3 00 00 00		S	206.0.00.002	280.2.06.002	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.MICRO / SOFT OFFICE 2010(5)VMCONSULTING					1.451,60	-1.451,60	0,00
176	3 00 00 00		S	206.0.00.003	280.2.06.003	Edificio administrativo			11.APLICA. INFORM.LINUX- / DOMINIOSVMCONSULTING					312,00	-312,00	0,00
177	3 00 00 00		S	206.0.00.004	280.2.06.004	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.SOFT / WARE MAT.TRASP.2010INERZA					1.389,70	-1.389,70	0,00
178	3 00 00 00		S	206.0.00.005	280.2.06.005	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.SOFT / WARE MATA.INFORMEINERZA					1.404,52	-1.404,53	-0,01
179	3 00 00 00		S	206.0.00.006	280.2.06.006	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWA / RE -MODIF.SACRIFI.INERZA					443,52	-443,52	0,00
180		PS3	N			Locales técnicos	Zona de expedición		Polipasto neumático para carga de canales de porcino / en camión				Polipasto neumático para carga de canales de porcino en camión, de capacidad 250Kg con pulpo de / cadena de enganche a cesta. / Potencia 0,5CV	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO EN / POLIPASTO		1994
181	3 00 00 00		S	206.0.00.007	280.2.06.007	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWA / RE 40%PROG.SACRIFICIOINERZA					9.167,35	-9.167,36	-0,01
182	3 00 00 00		S	206.0.00.008	280.2.06.008	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWA RE - modif decomisos					295,68	-295,67	0,01
183	3 00 00 00		S	206.0.00.009	280.2.06.009	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWA RE-estadisticas-INERZA					1.921,92	-1.921,91	0,01
184	3 00 00 00		S	206.0.00.010	280.2.06.010	Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software- / Sacrifi.Aves Ampliación- / Inerza					972,96	-882,97	89,99
185	3 00 00 00		S	206.0.00.011	280.2.06.011	Edificio administrativo / Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software- / Aplicación Interovic-Inerza / 13.Aplica.Inform.SoftwareTrazabilidad Nuna / 13.Aplica.Inform.SoftwareTrazabilidad-Diego Campos					4.109,76 / 29.000,00 / 3.810,00	-2.825,46 / -19.937,50 / -2.619,38	1.284,30 / 9.062,50 / 1.190,62
186	3 00 00 00		S	206.0.00.012	280.2.06.012
187	3 00 00 00		S	206.0.00.013	280.2.06.013

188		AC1		206.0.00.014	280.2.06.014	Locales técnicos	ACS		14.Aplica.Inform.WinsSvrStd 2012(1)- Vm consulting					N	ELIMINADO			801,32	-528,88	272,44
189					Tanque de almacenamiento de agua caliente 3000L		LAPESA		Tanque de almacenamiento de agua caliente 3000L, marca / LAPESA con un diámetro de 1500 mm, alzado con lana de 40mm y aluminio de 0,8.	1				1994
190		AC2	N			Locales técnicos	ACS		Equipo de presión con 2 / bombas	Compuesto por 2 bombas de 1CV, calderín de 25l, válvula de / retención, válvula	IDEAL	Tipo C32	Equipo de presión con 2 bombas, marca IDEAL, tipo C32 de 5400 l/h a 3Kg/cm2.	1	N	ELIMINADO		1994
191		AC3	N			Locales técnicos	ACS		Caldera ATTSU	de regulación,				1	N	ELIMINADO		1994
192		AC4	N			Locales técnicos	ACS		Descalcificador para alimentación de la caldera de / vapor				Descalcificador para alimentación de la caldera de vapor, para una / dureza de Süg F, para matadero / general	1	N	ELIMINADO		2006
193		AC5	N			Locales técnicos	ACS		Acumulador de AC de 1.000 litros				Acumulador de AC de 1.000 litros construido en chapa de acero al carbono, con recubrimiento de / EPOXI interiormente, aislado con / Rocaline y acabado en aluminio,	1	N	ELIMINADO		2006
194		AC6	N			Locales técnicos	ACS		lntercambiador tubular de 225.000 kcal/h				para matadero general.	1	N	ELIMINADO		2006
195		AC7	N			Locales técnicos	ACS		Bomba circuladora entre acumulador e intercambiador					1	N	ELIMINADO		2006
196	3 00 00 00		S	206.0.00.015	280.2.06.015	Edificio administrativo			14.Aplica.Inform.Integración NUNA-Trazabilidad-Inerza					2.483,00	-955,96	1.527,04
197		AC9	N			Locales técnicos	ACS		Bomba circulación del retorno					1	N	ELIMINADO		2006
198	3 00 00 00		S	206.0.00.016	280.2.06.016	Edificio administrativo			14.Aplica.Inform-LOGO Mataderos Ins.-BO44					430,00	-165,55	264,45
199		AC11	N			Locales técnicos	ACS		Depósito de expansión de 150 litros					1	N	ELIMINADO		2006
200	3 00 00 00		S	206.0.00.017	280.2.06.017	Edificio administrativo			15.Aplic.Inform / WinSVrCal2012(20licen.)VmConsultingAdministración					644,00	-194,81	449,19
201	3 00 00 00		S	206.0.00.018	280.2.06.018	Edificio administrativo			15.Aplica.Inform.SymcBacku p2014(3licen)-VmConsulting- / Administración					1.806,22	-496,71	1.309,51
202	3 00 00 00		S	206.0.00.019	280.2.06.019	Edificio administrativo / Locales técnicos / Locales técnicos	Agua fría / Agua fría		15.Aplica.Inform.SoftwareTrazabilidad Lotes -Nuna					N / N	ELIMINADO / ELIMINADO			650,00	-71,50	578,50
203		AF2	N					Depósito para condensados de 100 litros / Bomba 1000 l/h de capacidad				Depósito para condensados de 100 litros de capacidad con depósito / adicional para agua condensada de 300Kgs. / Bomba 1000 l/h de capacidad. Motor ABB 80/4. Potencia 1CV.	1 / 1				1994 / 1994
204		AF4	N

205 / 206	3 00 00 00			206.0.00.020 / 212.0.00.001	280.2.06.020 / 281.2.12.001	Edificio administrativo			15.Aplica.Inform.Software- / Engorde-Matrícula-LotesEtiquetas-Inerza / 13.Puertas sala despieceElectrotécnia-Administración / 15.Instalaciones Cámaras / Vigilancia ParkingElectrotécnia-Administración					2.452,32 / 1.956,80 / 1.476,10	-337,19 / -558,27 / -147,61	2.115,13 / 1.398,53 / 1.328,49
207	3 00 00 00		S	212.0.00.002	281.2.12.002
208	3 00 00 00		S	212.0.00.003	281.2.12.003	Edificio administrativo			15.Instalación Aire / Acondicionado -Somarfri -Administración					6.560,00	-382,67	6.177,33
209	3 00 00 00		S	213.0.00.003	281.2.13.003	Edificio administrativo			14.Vehículo carro Golftransporte interno-Santigo / Guerra- para toda la Instalación					600,00	-114,00	486,00
210	3 00 00 00		S	213.0.00.005	281.2.13.005	Edificio administrativo			15.Vehículo carro Golf / ,fabricación techo y carro materiales-Electrotécnia					2.148,10	-257,77	1.890,33
211	3 00 00 00		S	216.0.00.001	281.2.16.001	Edificio administrativo			11.NOGAL-MOBILIARIO RECEPCIÓN					345,60	-149,76	195,84
212	3 00 00 00		S	216.0.00.002	281.2.16.002	Edificio administrativo			11.NOGAL-ARMARIO PARA CAJA FUERTE					433,00	-184,03	248,97
213	3 00 00 00		S	216.0.00.003	281.2.16.003	Edificio administrativo			11.NOGAL-SILLA GERENCIA					247,50	-99,00	148,50
214	3 00 00 00		S	216.0.00.004	281.2.16.004	Edificio administrativo			12.CAJA FUERTE / MD.COMPLICE DIGITAL- / CASA CAJAS FUERTES					1.960,00	-669,67	1.290,33
215	3 00 00 00		S	216.0.00.005	281.2.16.005	Edificio administrativo			13.Mobiliario (mesas y sillas) Comedor del Personal					1.237,91	-278,53	959,38
216	3 00 00 00		S	216.0.00.006	281.2.16.006	Edificio administrativo			13.Fotografías Enmarcadas (19 unidad.)-Administración					630,00	-141,75	488,25
217	3 00 00 00		S	216.0.00.007	281.2.16.007	Edificio administrativo			13.Sillas(5)giratoria MallaMartinez SerraAdministración					960,88	-200,19	760,69
218	3 00 00 00		S	216.0.00.008	281.2.16.008	Edificio administrativo			14.Estanterías ECOSL400*4- / Administración AlmacénSiemens					1.095,00	-209,88	885,12
219	3 00 00 00		S	216.0.00.009	281.2.16.009	Edificio administrativo / Edificio administrativo / Edificio administrativo			14.Frigorificos Sunfeel(2)- / Ferr.CanterasAdminis+Vestuario / 15.Armarios Altos(2)Administración-Nogal Metal / 15.Mesa circular reunionesAdministración-Nogal Metal					330,00 / 721,28 / 181,44	-49,50 / -72,13 / -18,14	280,50 / 649,15 / 163,30
220	3 00 00 00		S	216.0.00.010	281.2.16.010
221	3 00 00 00		S	216.0.00.011	281.2.16.011

239 / 240	3 00 00 00			217.0.00.010 / 217.0.00.011	281.2.17.010 / 281.2.17.011	Edificio administrativo			12.Equipo Inform.(1torre)Administr. / 13.Equipo Inform.( 1 portátil) / 13.Equipo Infor.Impresora / Color Hewlett Packard PS6520					1.141,08 / 979,99 / 169,95	-855,81 / -735,00 / -113,31	285,27 / 244,99 / 56,64
241	3 00 00 00		S	217.0.00.012	281.2.17.012
242	3 00 00 00		S	217.0.00.013	281.2.17.013	Edificio administrativo			13.Equipo Inform.UPS(4)Apc / Back-Administración-Vm Consulting					355,04	-244,09	110,95
243	3 00 00 00		S	217.0.00.014	281.2.17.014	Edificio administrativo			13.Impresora Matricial / EPSON-VmConsultingAdministración					839,02	-437,00	402,02
244	3 00 00 00		S	217.0.00.016	281.2.17.016	Edificio administrativo			14.CRI-Cyberoambalanceador-AdministraciónVmconsulting					999,83	-312,45	687,38
245	3 00 00 00		S	217.0.00.017	281.2.17.017	Edificio administrativo			14.Fotocopiadora Konika / C452-Administración- / Ofimasters					3.800,00	-1.187,50	2.612,50
246	3 00 00 00		S	217.0.00.018		Edificio administrativo			16.Impresora Hp laserjet pro201n-Administr.mesa / Loly					197,02		197,02
247	3 00 00 00		S	217.0.00.019		Edificio administrativo			16.USB-copias seguridad- / NAS WD Myclond 3TBVmconsulting					229,40		229,40
248	3 00 00 00		S	219.0.00.001	281.2.19.001	Edificio administrativo			14.Datalogger y SondaScharlab-Laboratorio					556,92	-97,46	459,46
249	3 00 00 00		S	219.0.00.002	281.2.19.002	Edificio administrativo			14.Materiales Varios / Laboratorio-Biosigma- / Laboratorio					2.564,95	-448,86	2.116,09
250	3 00 00 00		S	219.0.00.003	281.2.19.003	Edificio administrativo			15.Tamiz y soporte varilla de laboratorio -BiosigmaLaboratorio					198,18	-29,73	168,45
251	3 00 00 00		S	219.0.00.004	281.2.19.004	Edificio administrativo			15.Balanza Precisión / Entris423-Sartorius / Laboratorio-Biosigma					896,30	-56,02	840,28
252	0 01 00 01	AE1	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Luminaria exterior sobre columna de 3 m					9				2006
253 / 254 / 255	0 01 00 02 / 0 01 00 03 / 0 02 00 01	AE4 / AE5 / CTV1	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior / Alumbrado exterior / CCTV		Columnas de 10 m con proyectores Philips / Cable flexible de diferentes secciones / Sistema Domo D/N-1/4"0,0091u-470L	Picas de puesta a tierra y material auxiliar y complementario.			Cable flexible de diferentes secciones. / Sistema Domo D/N-1/4"-0,0091u- / 470L, zoom x3 x8 -24V en color de alta resolución día/noche, giro continuo de 360º.	10 / 1 / 9				2006

256 / 257 / 258	0 02 00 02 / 0 02 00 03 / 0 02 00 04	CTV2 / CTV3 / CTV4	N			Instalaciones generales / Instalaciones generales	CCTV / CCTV		Carcasa de exterior IP66, / Soporte largo para montaje en pared	Con calefactor y ventilador, con cristal de color claro			Carcasa de exterior IP66.	9 / 9				2006
						Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación de exterior 24V-100W	Con carcasa de exterior para / intemperie con equipamiento protección contra			Fuente de alimentación de exterior 24V-100W para los domos.	9				2006
259	0 02 00 05	CTV5	N			Instalaciones generales	CCTV		Emisor optico de video	sobretensión.			Emisor óptico de vídeo en banda base y receptor de telemando	9				2006
260	0 02 00 06	CTV6	N			Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación en caja de interior P407					9				2006
261	0 02 00 07	CTV7	N			Instalaciones generales	CCTV		Receptor optico de video				Receptor óptico de vídeo A173 en banda base y emisor de telemando	9				2006
262	0 02 00 08	CTV8	N			Instalaciones generales	CCTV		Rack				Rack con capacidad para 12 módulos P405	1				2006
263	0 02 00 09	CTV9	N			Instalaciones generales	CCTV		Grabador digital 16 CAM				Grabador digital 16 CAM, 501PS, / 250 Gb SISTORE AX16 con 16 entradas de cámara, comunicación / Ethernet	1				2006
264	0 02 00 10	CTV11	N			Instalaciones generales	CCTV		Teclado de programación y control CKA4821					1				2006
265	0 02 00 11	CTV12	N			Instalaciones generales	CCTV		Interface de protocolo RS232 a RS486					1				2006
266	0 02 00 12	CTV13	N			Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación para cámaras a 12 Vcc					1				2006
267	0 02 00 13	CTV14	N			Instalaciones generales	CCTV		Poste troncocónico de 6 m de galvanizado					4				2006
268	0 02 00 14	CTV15	N			Instalaciones generales	CCTV		Fibra optica multimodo	Así como piezas auxiliares.			Fibra óptica multimodo de diferentes secciones.	1				2006
269	0 03 00 01	CA1	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Ordenador UNIWIN V4, sistema operativo XP					1				2006
270	0 03 00 02 / 0 03 00 03	V33 / CA2 / CA3	N			Matadero general	Línea de vacuno / Control de accesos / Control de accesos		Equipo de aspiración de la médula				Equipo de aspiración de la médula en línea de vacuno compuesto por bomba de vacío de 300 m3/h de / caudal, 0,5 mbar de presión final, / 7,5 kW de potencia. Y con depósito	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO		2003
271 / 272									Monitor en color 17" para PC / Software SiPass Standard Edition 8AA10				inox de 100 l de capacidad

273	0 03 00 04 / 0 03 00 05	V9 / CA4 / CA5	N			Matadero general / Instalaciones generales	Línea de vacuno / Control de accesos		Cinta transportadora de paquetes abdominales.		TAESA		El bastidor principal está construido en acero inox y la cinta / transportadora de un material / sanitariamente aceptado con las medidas principales acordes a los	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO		2006
274 / 275									Controlador de comunicaciones ACC-010				paquetes y potencia suficiente.	1				2006
						Instalaciones generales	Control de accesos		Controlador de puerta RIM010 DRI					25				2006
276	0 03 00 06	CA6	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Lectora por proximidad para exterior AR6331- CP					25				2006
277	0 03 00 07	CA7	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Cerradura electrica					25				2006
278	0 03 00 08	CA8	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Tarjeta de proximidad blanca DZ3022					70				2006
279		P 12	N			Matadero general	Línea porcino		Cuba de escalde con avance automático de la res				Cuba de escalde con avance automático de la res construida con chapa de acero inox. / Calentamiento a vapor directo, mediante selector de vapor en tubo	1	N	ELIMINADO
280		P 13	N			Matadero general	Línea porcino		Máquina depiladora de cerdos	Dispone de 105 palas termoplásticas, de / forma cónica y cada / una lleva sujetos			de acero inoxidable perforado , / Máquina depiladora de cerdos con entrada y salida automática, construida con acero / galvanizadoen caliente por / immersión. Eje de 14 pulgadas de	1	N	ELIMINADO
281	0 03 00 09	CA9	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Cableado y piezas auxiliares	tres raspadores.			diámetro con aletas soldadas,	1				2006
282		P 15	N			Matadero general	Línea porcino		Tobogan para introducción de las reses a la cuba de / escalde				Tobogan para introducción de las reses a la cuba de escalde construida en acero inox	1	N	ELIMINADO
283			N			Matadero general	Línea porcino								N	ELIMINADO
284	0 04 00 01	LC3	N			Instalaciones generales	Control de cloración		Sistema de cloración automático y filtro de carbón / activo	Compuesto por equipo de medición, / dosificador de cloro y accesorios			Sistema de cloración automático y filtro de carbón activo para tratar el consumo de agua para ambos mataderos.	1				2006
285	0 04 00 02	LC4	N			Instalaciones generales	Control de cloración		Equipo de de cloracion	Compuesto por un filtro de carbón / activo con válvula de mando y regeneración				1				2006
286	0 05 00 01		N			Instalaciones generales	Depósito		Depósito en hierro galvanizado	cronométrico.			Depósito en hierro galvanizado de 12 m de diámetro y 3 m de alto, con lámina interior plástica apta / para estar en contacto con agua de / consumo humano	1				2006
287 / 288 / 289	0 06 00 01 / 0 06 00 02 / 0 06 00 03	DI1 / DI2 / DI3	N			Instalaciones generales	Detección de incendios / Detección de incendios / Detección de incendios		Central compacta FC330A-1 de 2 lazos / Pulsador colectivo visto / Modulo programable				Pulsador colectivo visto con montaje en caja roja BOM1101 / Módulo programable con 1 contacto de salida DC1134, para / conexión al sistema de detección de incendios AnalogPLUS	1 / 40 / 10				2006
290	0 06 00 04 / 0 06 00 05	DI4 / DI5	N			Instalaciones generales / Matadero general	Detección de incendios / Línea porcino		Sirena electronica de alarma					40	N	ELIMINADO
291									Bandeja para recogida de hígados				Bandeja para recogida de hígados de 1,5 m de largo por 70 cm de ancho y por 30 cm de alto	1				1994
292						Instalaciones generales	Detección de incendios		Cableados y piezas auxiliares					1				2006
293	0 07 00 01	GE1	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Instalacion de gasoil	Con medidor y válvula antillenado.			Instalación de gasoil para grupo electrógeno compuesto por tanque de 1.000 litros.	1				2006
294	0 07 00 02	GE2	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Grupo electrogeno	Con motor diese! con regulador / electrónico de velocidad, refrigerado por			Grupo electrogeno de 630 KVAS.	1				2006
295	0 07 00 03	GE3	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Cuadro automático para la puesta en marcha	agua con radiador,			Cuadro automático para la puesta en marcha del grupo cuando falla el suministro eléctrico de la red.	1				2006
296	0 07 00 04	GE4	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Cargador de baterías electrónico					1				2006
297	0 07 00 05	GE5	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Chimenea de extracción de gases					1				2006
298	0 08 00 01	MT1	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Centro de transformación los Yébenes IMEFY	Compuesto de: 1 celda de remonte, 1 / celda de protección con receptor, puesta tierra y			Centro de transformación los / Yébenes IMEFY Tipo 630/24/20- / B2-0-PEN, fabricación 24234 RECOM. UNESA: 5201D, 680KW, 20KV.	1				1995
299		P7	N			Matadero general	Línea porcino		Tobogán para facilitar la introducción del animal en la cuba de escalde.	fusibles de 40A, 1			Tobogán para facilitar la introducción del animal en la cuba de escalde. Construido en chapa de acero inoxidable 304.	1	N	ELIMINADO		2006
300	0 08 00 02	MT2	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Transformador de 630KVA de 13,200 20KV a 380/220V	Equipo de medida compuesto por: 1 / armado de medida para abonados de / A.T, cableado y			Transformador de 630KVA de 13,200 20KV a 380/220V.	1				1995
301	0 08 00 03	MT3	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Centro de transformacion	colocación de				1				2007
302	0 09 00 01	LC1	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Equipo centralizado de lavado				Equipo centralizado de lavado con espuma a baja presión con equipo / de bombeo	1				2006
303	0 09 00 02	LC2	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Satelite manual de limpieza					5				2006
304 / 305 / 306	0 09 00 03 / 0 09 00 04 / 0 10 00 01	LC3 / LC4 / PCI1	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada / Limpieza centralizada / Protección / Contra / Incendio		Manguera de 1/2" de plástico termoestable / Tuberías de distintos diámetros de acero inox / Grupo de presión contra incendios	Con enlaces galvanizados de 25 / metros, con soporte de manguera de inoxidable. / Incluyendo valvulería y piezas auxiliares. / Formado por una bomba jockey, / bomba eléctrica principal, grupo diese! provisto de			Manguera de 1/2" de plástico termoestable. / Tuberías de distintos diámetros de acero inox 316 litros. / Grupo de presión contra incendios para un caudal 50 m.c.a.	4				2006

depósito de gasoil.

307	0 10 00 02	PCI2 / P3 / C4	N			Instalaciones generales / Matadero general	Protección / Contra / Incendio / Línea porcino		Hidrante de DN-100 de 4"				Hidrante de DN-100 de 4", con dos tomas de 70 racor BCN UNE con / sarcófago	8	N	ELIMINADO
308 / 309									Equipo electrónico de aturdido				Equipo electrónico de aturdido compuesto por pinza de / anestesiado tipo tijera, / debidamente aislada, cuadro de maniobra especial con	1				2006
						Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Bascula aerea para 300Kg				microprocesador que permita el Báscula aérea para 300Kg, totalmente electrónica y / características constructivas / similares a la de 600Kg descritas en vacuno, pero con divisiones de	1	N	ELIMINADO		1993
310	0 10 00 03	PCI3	N			Instalaciones generales	Protección / Contra / Incendio		Hidrante de DN-100 de 4"				100gr, sin incorporar visor y no / Hidrante de DN-100 de 4", con una toma de 100 racor bomberos con / sarcófago	1				2006
311	0 10 00 04	PCI4	N			Instalaciones generales	Protección / Contra / Incendio		Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm	Con tapa frontal practicable blanca y / venta transparente, con armario horizontal pintado				9				2006
312	0 10 00 05	PCI5	N			Instalaciones generales	Protección / Contra / Incendio		Tuberias de varios diametros	con epoxi rojo. / Incluída valvulería y piezas auxiliares.				1				2006
313	0 10 00 06	PCI6	N			Instalaciones generales	Protección / Contra / Incendio		Extintores de polvo ABC				De 5 Kg de carga.	28		Número incrementado en la actualidad		2006
314	0 10 00 07	PCI7	N			Instalaciones generales	Protección / Contra / Incendio		Extintores de polvo de CO2				De 5 Kg de carga.	7		Número incrementado en la actualidad		2006
315	0 11 00 01	SI1	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Unidad central Sintony 220				Unidad central Sintony 220, 8 zonas ampliables a 49	1				2006
316	0 11 00 02	SI2	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Teclado Sintony LCO E-Bus SAK41 ES					2				2006
317	0 11 00 03	SI3	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Sirena autoprotegida exterior con un altavoz					2				2006
318	0 11 00 04	SI4	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Sirena interior piezoelectrica				Sirena interior piezoeléctrica en caja de plástico de alta resistencia	8				2006
319	0 11 00 05	SI5	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Cableado, piezas auxiliares y complementarias					1				2006
320	9 01 00 01	AC8	N			Locales técnicos	ACS		Sistema de regulación y sistema antilegionela					1				2006
321	9 01 00 02	AC10 / CH4	N			Locales técnicos / Matadero general / Matadero general	ACS / Tripería / (caprino y ovino) / Corrales / (Vacuno)		Tubería de acero aislado para conducción de agua / caliente	Piezas auxiliares y valvulería.			Tubería de acero aislado para conducción de agua caliente varios diámetros.	1	N / N	ELIMINADO / ELIMINADO		2006
322 / 323									Cañones neumáticos / Bebederos realizados en chapa de galvanizado				Bebederos realizados en chapa de / galvanizado de 2 mm de espesor, / de 1 m de longitud, 20 cm de alto y 20 cm de fondo.	1 / 8				2006 / 1994
324 / 325 / 326	9 01 00 03 / 9 01 00 04 / 9 02 00 01	AC12 / AC13 / AF1	N			Locales técnicos	ACS / ACS / Agua fría		Depósito calderín de 140 1 marca Vasoflex / Tuberías con aislamiento para la conducción de vapor / Grupo motobomba para alimentación de agua		Vasoflex		Tuberías con aislamiento para la conducción de vapor, de varios diámetros / Grupo motobomba para alimentación de agua accionado / por motor eléctrico GRUNDFOS, capaz de alimentar agua a 100g siempre que tenga una presión de	1 / 1				1994
327			N			Matadero general	Corrales (Pequeños rumiantes)		Bebederos de chupete				carga de 5m de altura. Potencia	4	N	ELIMINADO		1994
328	9 02 00 02	AF3	N			Locales técnicos	Agua fría		Grupo de bombeo de AF	Compuesto por 2 bombas de 5000 lts. / c.u. A 50 mm c.a. / para matadero de / aves y conejos			Grupo de bombeo de AF. Para aves y conejos	1				2006
329			N			Matadero general	Corrales (Porcino)		Comederos portátiles de / PVC				Comederos portátiles de PVC verde de pared semicirculares de 15 l.	7	N	ELIMINADO		2000
330	9 02 00 03	AF10	N			Locales técnicos	Agua fría		Tuberías de varios diámetros en acero inox 316L	Incluyendo valvulería y piezas accesorias.			Tuberías de varios diámetros en acero inox 316L.	-				2006
331	9 02 00 04	AF11	N			Locales técnicos	Agua fría		Bombas para impulsión del agua al matadero general					4				2006
332	9 03 00 01	A2	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Equipo para el secado de aire JOSVAL		Josval			1				1993
333	9 03 00 02	A3	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Compresor rotativo de tornillo				Compresor rotativo de tornillo con una presión máxima de 10 bar y una potencia de 40 CV.	1				2006
334	9 03 00 03	A4	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Deposito calderin de 1.500 l				Depósito calderín de 1.500 l, 8 bares	1				2006
335	9 03 00 04	A6	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Filtro de partículas					1				2006
336	9 03 00 05	A7	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Microfiltro de aceite					1				2006
337	9 03 00 06	A8	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Separador de condensados					1				2006
338 / 339 / 340	9 03 00 07 / 9 04 00 01 / 9 04 00 02	A9 / BT3 / BT1	N			Locales técnicos / Locales técnicos / Locales técnicos	Aire comprimido / Instalación eléctrica de / baja tensión / Instalación eléctrica de baja tensión		Tubería de acero inox 304 varios diámetros / Equipo de condensadores / Cuadros eléctricos, equipo de alumbrado, emergencia y otros red de tierras	Incluyendo valvulerías, piezas auxiliares,… / Compuesto de: 1 red de tierra para / partes metálicas centro de / transformación, 1			Tubería de acero inox 304 varios diámetros. / Equipo de condensadores totalmente instalados y conexionados. / Cuadros eléctricos, equipo de alumbrado, emergencia y otros red de tierras.	1				2006 / 1994 / 2006

red de puesta a

341 / 342 / 343	9 04 00 03 / 9 04 00 04 / 9 05 00 01	BT2 / BT4 / F1	N			Locales técnicos	Instalación eléctrica de / baja tensión / Instalación eléctrica de / baja tensión / Instalación frigorífica		Unidad Interconexión de elementos, malla protección y material auxiliar / Cableado con piezas auxiliares / Compresor Bitzer/Tipo 6F40-2	(pértiga, banqueta, cuadros señalización, etc). / Recipiente para almacenamiento de liquido refrigerante, LINDE nº 95523. / Recipiente de	Bitzer	Tipo 6F-40-2	Unidad Interconexión de elementos, malla protección y material auxiliar. / Compresor Bitzer/Tipo 6F-40-2 Nº de fabricación 472040, 472044 y 472043 de 40CV, 3x380V, con una producción de 52500 frigorías/hora al régimen de -10/+40, cada	1 / 3				1994
344	9 05 00 02	F2	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Central frigorífica para CF / VB, VR	aceite, separador			unidad, abiertos, multicilíndricos / Central frigorífica para CF VB, VR, / Decomisos y analítica, compuesta por dos compresores de pistones semiherméticos, de 22 CV cada uno, dando en total 12,5 CV, con	1				2006
345	9 05 00 03	F3	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Condensador evaporativo Frimetal	Elementos de control de la / instalación (válvula, libro programador, etc). Tuberías en	Frimetal		un COP de 2,44 con gas R-404 A Condensador evaporativo / FRIMETAL refrigerado por aire centrífugo con cabina de perfiles y paneles de chapa galvanizada, batería con tubo de cobre y aletas	2				2006
346	9 05 00 04	F4	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Evaporador Frimetal FMX / (9TIPO 900E, 1 TIPO 36E y 4 TIPO 460E)	acero estirado en	Frimetal	FMX (9tipo / 900E, 1 tipo / 36E y 4 tipo 460E)	de aluminio, turbulencias de alto Evaporador FRIMETAL FMX / (9TIPO 900E, 1 TIPO 36E y 4 / TIPO 460E) con batería en tubo de cobre y aletas de aluminio, / ventiladores en aspiración, bandeja	14				2006
347	9 05 00 05	F5	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Condensador helicoidal por aire para central frigorífica				de recogida de aguas aislada. / Condensador helicoidal por aire para central frigorífica, compuesto / por 4 ventiladores de 650 mm cada uno.	1				2006
348	9 05 00 06	F6	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Evaporador de techo para CF VR y CF VB				Evaporador de techo para CF VR y / CF VB compuesto por 6 ventiladores de 600 mm. / Capacidad total de 12.670 W, descarche por aire.	1				2006
349	9 05 00 07	F7	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Compresor de pistones semi hermético para matadero / sanitario				Compresor de pistones semi hermético para matadero sanitario en forma de unidad condensadora / de 25 CV, con gas R-404 A que da un rendimiento unitario evaporando	1				2007
350			N			Sala de despiece	Frío y climatización		Unidad climatización cámara de recogida				a -7ºC y condensando a +45ºC de Unidad climatización cámara de recogida	1	N	ELIMINADO		2004
351	9 06 00 01	S1	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de pelo				Silo para recogida de pelo construido en chapa inox. 304 de / 10 m3 de capacidad, con sistema de compuerta para carga de camiones accionada por pistón	1				2006
352	9 06 00 02	S2	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de estiércol				hidráulico, montado sobre / Silo para recogida de estiércol, construido en chapa inox. 304 de / 10 m3 de capacidad, con sistema de compuerta para carga de camiones accionada por pistón	1				2006
353	9 06 00 03	S3	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de vísceras				hidráulico, montado sobre / Silo para recogida de vísceras de / 10 m3 de capacidad, construido en chapa inox. 304 de 10m3de / capacidad, con sistema de co mpuerta para carga de camiones	1				2006
354	9 06 00 04	S4	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Cañón neumático para transporte de contenidos / intestinales				accionada por pistón hidráulico, / Cañón neumático para transporte de contenidos intestinales / construido en acero inox. 304, con cuadro maniobra y válvulas neumáticas.	1				2006
355	9 06 00 05 / 9 06 00 06	S5 / S6	N			Locales técnicos / Sala de despiece / Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras / Instalación de maquinaria / Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Cañón neumático para transporte de pelo a silo				Cañón neumático para transporte de pelo a silo construido en acero inox. 304 con cuadro maniobra y válvulas neumáticas.	1	N	ELIMINADO / Y EN / TALLER		2006
356									Afiladora de cuchillos		CRUESEN	DS 7200MT	Marca Cruesen Mod. DS 7200MT	1				2004
357									Contenedores para recogida de contenido de silos				Contenedores para recogida de contenido de silos de dimensiones / 4,00 X 2,50 X 2,00 m					2006

358 / 359	9 07 00 01 / 9 07 00 02	S1 / S2	N			Sala de despiece	Recogida y tratamiento de sangre / Recogida y tratamiento de sangre / Instalación de maquinaria		Coagulador de sangre a vapor con bomba de vacío de 2.500 litros / Canal de sangrado de acero inox 304	Con cuadro / eléctrico y valvulería para hacer el proceso / automáticamente.			Coagulador de sangre a vapor con bomba de vacío de 2.500 litros, / construido en inox 304 de 8 mm. grueso.	3	N	ELIMINADO
360									Exterminador de insectos		OMAS	Z30	Marca OMAS, mod. Z30	10				2004
361			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Lavabotas		MECOIMA	LB603	construido en acero inoxidable, con cepillos accionados mediante / moto-reductor. Marca Mecoima / Mod. LB603	4	N	ELIMINADO		2004
362			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Armario esterilizador cuchillos		MECOIMA	DC713-0	mediante ozono, capacidad para / 12 portacuchillos. En acero inoxidable. Marca Mecoima, mod. / DC713-0	1	N	ELIMINADO		2004
363	9 07 00 03	S3	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Separador de agua del coágulo				Separador de agua del coágulo, construido en acero inox 304	1				2006
364	9 07 00 04	S4	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Tubo de acero inox de 1 1/2" para trasiego de sangre				Tubo de acero inox de 1 1/2" para trasiego de sangre	340m / l				2006
365			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Descensor-ascensor					1	N	ELIMINADO		2004
366	9 08 00 01	RA1	N			Locales técnicos	Renovación de aire		Equipo de extracción de aire en matadero general				Equipo de extracción de aire en matadero general compuesto por dos ventiladores con equipos de / filtraje de 80.000 m3/ h y motor de / 15 kW colocados dentro de una	1				2006
367	9 08 00 02	RA2	N			Locales técnicos	Renovación de aire		Equipo de impulsión de aire a matadero general	Compuesto por dos ventiladores con equipo de filtraje.			caja de acero inox. Equipo de impulsión de aire a matadero general. Colocados dentro de caja de acero inox.	1				2006
368			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa acero inox. 1900x900					1	N	ELIMINADO		2004
369	9 09 00 01	RC1	N			Locales técnicos	Rociadores para cuadras		Tubo de acero inox 316L	Valvulería y piezas auxiliares			Tubo de acero inox 316L de 1/2", / 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", tubo de polietileno de 50 mm.	1				2006
370	9 10 00 01	RC2	N			Locales técnicos	Rociadores para cuadras		Rociador para ducha de cerdos					45				2006
371	9 11 00 01	V2	N			Locales técnicos	Varios		Pateras de porcino					12				1994
372	9 11 00 02	V3	N			Locales técnicos / Sala de despiece / Sala de despiece	Varios / Instalación de maquinaria / Instalación de maquinaria		Pateras de caprino					26	N / N	ELIMINADO / ELIMINADO		1994
373 / 374									Sierra circular Cuchillos circulares		FREUND	K18-01	Sierra circular para despiece. Marca Freund, mod. K18-01	2				2004 / 2004

375	9 11 00 03	V4					Varios		Pateras de vacuno					8				1994
376 / 377		V5 / V6	N			Locales técnicos	Varios / Varios		Ganchos de porcino / Ganchos de caprino					399 / 64	N / N	Ya contabilizado / Ya contabilizado		1994 / 1994
378			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Máquina de embolsado		CRYOVAC	BL06	modelo BL06 de CRYOVAC, / sistema semiautomático de carga de bolsas. El producto se coloca / sobre una cinta transportadora que lo lleva hasta la bolsa colocada	1	N	ELIMINADO		2004
379		V7	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos de vacuno				sobre horquillas longitudinales de	135	N	Ya contabilizado		1994
380		V8	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos redondos					38	N	Ya contabilizado		1994
381		V9	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos horizontales					30	N	Ya contabilizado		1994
382			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Sistema de limpieza por espuma. Baja presión				formada por unidad central para / aumentar la presión del agua de la red hasta los 20-25 bares y cuatro / unidades satélites compuesta cada una de ellas por mangueras de 1	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO		2004
383		V10	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos cuadrados				Yz" y 25 m. de longitud, soporte	10	N	Ya contabilizado		1994
384			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Equipo de desinfección integrado				para control de higiene a la entrada de la Sala Blanca por desinfección con dosis de alcohol. Con puerta de paso tipo torniquete, en acero inoxidable, dimensiones:	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO		2004				PLATAFOR / MA DE / CONTROL PESADO
385			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Conjunto de bastidor para clases ISO-5				1.065x685xl55 mm.	1	N	ELIMINADO		2004				DE
386			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Grupo de lavado de manos					1	N	ELIMINADO		2004
387	9 11 00 04	V11	N			Locales técnicos	Varios		Canecones					10				1994
388	9 11 00 05	V12	N			Locales técnicos	Varios		Palets de plásticos rojos					25				1994
389 / 390 / 391	9 11 00 08	V14 / V15 / V16	N			Locales técnicos / Locales técnicos / Locales técnicos	Varios / Varios / Varios		Taquillas / Bancos de acero inoxidable / Carrillería de la zona del muelle					26 / 5 / 40ml	N / N	En vestuarios varios / Ya contabilizado / Ya contabilizado		1994 / 1994 / 1994

392		V17	N			Sala de despiece / Locales técnicos / Sala de despiece	Instalación de maquinaria / Varios / Instalación de maquinaria		Grupo de desinfección de manos		MECOIMA	DC 120	para entrada en vestuario Sala Blanca, compuesto por lavamanos de acero inoxidable accionado por / célula fotoeléctrica, dispensador de jabón automático, electroválvula.		N / N / N	ELIMINADO / Ya contabilizado / ELIMINADO
393									Carrillería de la zona de las cámaras					450m / l				1994
394									Puertas Interlock		CONTROL&A CESS		Marca Control &Acces.	7
395			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Mesa auxiliar				Mesa auxiliar en madera color nogal.	4	N	ELIMINADO		2004
396			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Sillón respaldo alto giratorio					4	N	ELIMINADO		2004
397			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Silla ergonómica giratoria con ruedas				Silla ergonómica giratoria con ruedas, sistema de gas y respaldo regulable.	3	N	ELIMINADO		2004
398			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Equipamiento de oficinas	Monitores color 17", microprocesador / Intel Pentium 111, lector de CD-ROM, configuraciones			Equipamiento de oficinas: / Ordenadores (7 pantallas y 5 torres).	1	N	ELIMINADO		2004
399			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Tresillo completo en polipiel	completas,			Tresillo completo en polipiel, con una butaca individual y dos sofás de dos plazas.	1	N	ELIMINADO		2004
400			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Varios				Varios: Fotocopiadora, útiles diversos de oficina, botiquín de emergencias, etc.	-	N	ELIMINADO		2004
401			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Metalistería de las diversas dependencias				Metalistería de las diversas dependencias mediante rótulo / denominador de local con placa de metracilato de 10 mm de espesor, incluido pequeño material.	-	N	ELIMINADO		2004
402			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento / (oficinas)		Software trazabilidad y gestión de despiece				Software trazabilidad y gestión de despiece.	-	N	ELIMINADO		2004
403		V18	N			Locales técnicos	Varios		Carrillería de la zona del pasillo de la línea					80ml	N	Ya contabilizado		1994
404		V19	N			Locales técnicos	Varios		Carrillería de la zona del pasillo cámara					70ml	N	Ya contabilizado		1994
405	9 11 00 06	V1	N			Locales técnicos	Varios		Matainsectos eléctrico de acero inoxidable				Matainsectos eléctrico de acero inoxidable, de dimensiones / 745x170x390, con dos tubos y cobertura de 500 a 800m3	12				2006
406 / 407 / 408	9 11 00 07 / 9 10 00 01 / 9 10 00 02	V4 / PS1 / PS2	N			Locales técnicos / Locales técnicos / Locales técnicos	Varios / Zona de expedición / Zona de expedición		Pateras de vacuno / Bascula aerea para muelle / Brazo articulado hidráulico para expedición	Equipado con visor e impresora individualizada.			Báscula aérea para muelle. / Capacidad de pesada 600Kg, totalmente electrónico. Potencia / 500W. / Brazo articulado hidráulico para expedición. Potencia 2CV	8 / 1 / 2				2009 / 1994 / 1994

409 / 410 / 411	9 10 00 03 / 2 02 01 01 / 2 02 01 02	PS4 / A40 / A07	N			Locales técnicos / Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos	Zona de expedición / Matadero de aves / Matadero de aves	Equipamiento general / Equipamiento general	Polipasto eléctrico de izado para 1500Kg / con carro de / translaciónPolipasto eléctrico de izado para 1500Kg / con carro de / Carretilla Elevadora / Ventiladores muelle recepción				Polipasto eléctrico de izado para / 1500Kg con carro de translación. / Fuerza de elevación 1500Kg. / Velocidad elevación 4m/min. / Potencia del motor 1,SCV. Tensión de trabajo 220/ 380V. Tensión de	1 / 4				1994 / 2001 / 2006
412	2 02 01 03		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Cuelga delantales de hierro				Cuelga delantales de hierro pintado con 10 colgadores de acero / inoxidable	1				2000
413	2 02 01 04	G01	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Equipo de extraccion de aire				Equipo de extracción de aire compuesto por un ventilador / colocado dentro de una caja de acero inox.	1				2006
414	2 02 01 05	G02	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Equipo de impulsion de aire				Equipo de impulsión de aire, compuesto por un ventilador con / equipo de filtraje. Colocado dentro de caja de acero inox	2				2006
415	2 02 01 06	G03	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Filtro rotativo				Filtro rotativo fabricado en acero inoxidable y materiales / termoplásticos aprobados para la industria alimentaria con sistema de centrado del tambor por ruedas	3				2006
416	2 02 01 07	G06	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador cúbico ventilado para túnel de oreo				plástica. Transmisión POE cadena Evaporador cúbico ventilado para túnel de oreo compuesto por 8 ventiladores de 500 mm de / diámetro. Capacidad total de / 228.000 W, descarche eléctrico.	4				2006
417	2 02 01 08	G08	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador cubico ventilado				Evaporador cúbico ventilado para zona de expedición compuesto por 5 ventiladores de 300 mm de diámetro. Capacidad total de / 10.550 W, descarche por aire.	4				2006
418	2 02 01 09	G09	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador de techo				Evaporador de techo de doble para zona de paso matadero conejos / compuesto por 4 ventiladores de 300 mm de diámetro. Capacidad total de 6.330 w, descarche por	3				2006
419	2 02 01 10	G12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Mata insectos				aire. / Mata insectos eléctrico de acero inoxidable, de dimensiones / 745x170x390, con dos tubos y cobertura de 500 a 800m3.	5				2006
420	2 02 01 11	G14	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Báscula puente para camiones electrónica				Báscula puente para camiones electrónica empotrada provista de / 8 células de carga, con capacidad máxima para 60 Tn, de medidas 18 / X 3 m, con indicador electrónico	1				2006
421			N			Matadero sanitario			Canecones de varios tamaños				alfanumérico con impresora. / Canecones de varios tamaños construidos en acero inoxidable	3	N	ELIMINADO		2006					4.459,00
422			N			Matadero sanitario			Mesa para inspección de cabezas				Mesa para inspección de cabezas totalmente construida en acero / inoxidable de base cuadrada de / aproximadamente 0,80 x 0,80 m provista de rejilla formada por	1	N	ELIMINADO		2006					500,00
423 / 424	2 02 02 01	LC10	N	000 0 00 000		Matadero sanitario / Matadero sanitario / Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavamanos / Esterilizadores de agua caliente				tubos de inoxidable y 1,20 m de	4 / 3	N / N	ELIMINADO / ELIMINADO		2006 / 2006					3.150,00 900,00
425									Afilador cuchillos									1993

426 / 427 / 428	2 02 02 02 / 2 02 02 03 / 2 02 02 04	CH2 / A34 / A30	N			Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos	Matadero de aves / Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves / Línea de sacrificio de aves / Línea de sacrificio de aves	Máquina cilíndrica para el lavado de patas / Lavamanos / Mesa de acero inox en zona de expedición de 2,00 x 1,50 / m	Dispuesto con dosificador de jabón en acero inox.			Máquina cilíndrica para el lavado de patas. De construcción similar a la anterior, pero con Jos platos / rascadores adecuados y potencia de 5,5CV. / Lavamanos en acero inox. y accionamiento con pedal.	6 / 1				1994 / varios / 1994
429		MS4	N			Matadero sanitario			Plataforma fija de aturdimiento				Plataforma fija de aturdimiento, construida en acero inox con piso antideslizante de dimensiones 1500 x 800 mm.	1	N	ELIMINADO Y / TRANSFOR MADO		2007					10.028,00
430	2 02 02 05	A31	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Mesa de acero inox en zona de expedición de 2,00 x 0,80 / m					2				1994
431	2 02 02 06	A09	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Escaldadora marca Linco		Linco			1				1995
432	2 02 02 07	A10	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Peladora marca Linco		Linco			1				1995
433	2 02 02 08	A17	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cadena mecanizada de oreo y encajado					1				1995
434	2 02 02 09	A29	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Báscula empotrada zona expedición con visor para pesado de cajas.					1				1996
435	2 02 02 10	A06	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Aturdidor		Linco			2				2003
436	2 02 02 11	A38	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transpaleta manual de acero inox de capacidad de carga / 2.000 kg		Mitsubushi			1				2005
437	2 02 02 12	A01	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Plataformas elevadoras hidráulicas para la descarga / de pollos vivos	Compuestas por dos carros cada una.				3				2006
438	2 02 02 13	A02	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Carros de pollo vivo para los Jaulones					54				2006
439	2 02 02 14	A03	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Canelones de acero inox. para patas y cabezas				Canelones de acero inox. para patas y cabezas de varios tamaños.	8				2006
440 / 441	2 02 02 15 / 2 02 00 00	A05	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transportador aéreo de tubo en acero inoxidable				Transportador aéreo de tubo en acero inoxidable de 1 1/4", para línea de matanza de pollos, con separación entre troles de 6" y separación entre ganchos de 6".	1				2006
						Matadero de aves y conejos / Matadero sanitario	Matadero de aves		Mesa giratoria final de cinta		FIBOSA	MG 621	Longitud total de 16m. Tracción / Marca Fibosa, mod. MG 621 nº 08311 y 080312	2	N	ELIMINADO		2004					1.350,00
442									Lavamanos					3				2009

443	1 04 00 00		N			Matadero general / Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería / (planta baja)	Línea porcino	Lavabotas continuo		MECOIMA	LB618	dotado de cepillos de nylon de / 2.975x923xl.300 mm., tiempo de / paso de 10 a 60 segundos. Acero inoxidable. Mecoima LB618.		N	ELIMINADO		2004
444 / 445									Sistema alarma MNP					1				1994
						Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería / (planta baja)		Mesas plástico redondas					1	N	ELIMINADO		1994
446			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería / (planta baja)		Sillas plástico (con brazos) apilables					10	N	ELIMINADO		1994
447			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería / (planta baja)		Teléfono de pared					1	N	ELIMINADO		1994
448	2 02 01 00		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		Secabotas de aire caliente		Mecoima	SB564	Secabotas de aire caliente con lámpara germicida de ozono. / Marca Mecoima SB564. Con / calefacción eléctrica y ventilador	1				2004
449	2 02 02 16	A08	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Canal de sangrado realizada en acero inox.				Canal de sangrado realizada en acero inox. dotado de tubería de / acero inox. perforada para permitir / el paso de agua de dimensiones 6 / x 0,35 x 0,10m	1				2006
450	2 02 02 17	A11	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de cadena y ganchos de línea de matanza					1				2006
451	2 02 02 18	A18	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transportador aéreo de tubo en acero inox				Transportador aéreo de tubo en acer inoxidable de 1 1/4", para / túnel de oreo matadero de aves, / con separación entre troles de 6" y separación entre ganchos de 6".	1				2006
452	2 02 02 19	A21	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina de etiquetar automática				Longitud total de 68m. / Máquina de etiquetar automática, dispensadora de Etiquetas / Adhesivas para, construida en acero inoxidable aisi 304, sobre soporte graduable en altura y	1				2006
453	2 02 02 20	A22	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cinta transportadora de rodillos				sistema de ajustes necesarios para Pista de rodillos para transportar productos en línea de clasificado, de 9 m de longitud.	1				2006
454	2 02 02 21	A24	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina lavadora de cajas de producto fresco		Systemate Numafa		Máquina lavadora de cajas de producto fresco con una capacidad de 400 cajas/hora, construida en acero inox.	1				2006
455	2 02 02 22	A25	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Maquina contador de pollos				Máquina contador de pollos compuesto de 4 contadores de 4 dígitos cada uno.	1				2006
456	2 02 02 23	A26	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Ganchos para túnel de enfriamiento				Ganchos para túnel de enfriamiento	850				2006
457 / 458 / 459	2 02 02 24 / 2 02 02 25 / 2 02 02 26	A27 / A32 / A36	N			Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos	Matadero de aves / Matadero de aves / Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves / Línea de sacrificio de aves / Línea de sacrificio de aves	Ganchos de matanza / Bocas de Incendio Equipadas / Cortadora de cuellos				Ganchos de matanza / Bocas de Incendio Equipadas / Cortadora de cuellos	350 / 2				2006 / 2006 / 2006

460	2 02 02 27 / 2 02 02 28	A37 / A43	N			Matadero de aves y conejos / Edificio administrativo	Baños / veterinarios / (planta baja)	Línea de sacrificio de aves	Canaleta para eviscerado	Incluso grifos de agua, tuberia de / asparsión y punto central de alimentación y			Canaleta para eviscerado para recibir los paquetes de intestinos, construida a base de secciones / estandarizadas y L=8m. Consumo de agua: 1,5 l/ave.		N	ELIMINADO		2006
461									Termo EDESA de 50 litros	descarga de agua.	EDESA			1				2008
462						Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavabotas automático de rodillo					1				2006
463	2 02 02 29	A44	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Esterilizador de cuchillos por luz UV con carcasa de acero / inoxidable					1				2006
464	2 02 02 30	A45	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadelantales de acero inoxidable					1				2006
465	2 02 02 31	A28	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de Jaulones		Violade	LJ-5000	Túnel para el lavado automático de carros construido en acero inox / con velocidad regulable. Consta de / lavado con agua caliente a presión y en circuito cerrado, y aclarado	1				2007
466			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria / Cabildo / (planta baja)		Ordenador con pantalla, teclado y ratón				con agua de la red. El sistema de	1	N	ELIMINADO		1994
467			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria / Cabildo / (planta baja)		Sillon con brazos y ruedas					1	N	ELIMINADO		2004
468			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria / Cabildo / (planta baja)		Aparatos teléfono sobremesa		SIEMENS	Euroset 805s		1	N	ELIMINADO		2006
469	2 02 02 32	A12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cortapatas					1				2008
470	2 02 02 33	A19	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de cadena y ganchos				Lavadora de cadena y ganchos con una longitud de 1800 mm apropiada para ganchos de / refrigeración, fabricada en acero inox.	1				2008
471	2 02 02 34	A35	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Descuelgapatas					1				2008
472	2 02 02 35	A04	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cadena mecanizada sacrificio y eviscerado 500 m					1				2009
473	2 02 02 36		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavabotas de suela provistos de manguera y cepillo					3				varios
474	2 02 02 37 / 2 03 01 01	C5	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Afilador de cuchillos		Wurth	PRO 200	Afilador de cuchillos marca / WURTH, modelo PRO 200, con potencia de 500W.	1
475						Edificio administrativo / Matadero de aves y conejos	Despacho veterinaria sanidad / (planta baja) / Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Perchero de 4 perchas					2	N	ELIMINADO		2008
476									Lavamanos					6				varios

477	2 03 01 02	C1	N			Edificio administrativo	Matadero de conejos / Laboratorio / (planta baja)	Línea de sacrificio de conejos	Afiladora de cuchillos / Aturdidor BERNARD		Bernard	MAC-02	Afiladora de cuchillos de tipo eléctrico 0,25CV trifásico	1	N	ELIMINADO		1994
478
479									Banco madera					1				1994
480			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Espejo					1	N	ELIMINADO		1994
481	2 03 01 03	C2	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Bomba Visceras					1				1994
482	2 03 01 04	C3	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Canal de sangrado de acero inox de dimensiones / 3,00x0,15x0,40 m					1				1994
483	2 03 01 05	C6	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Cadena mecanizada para línea provista de ganchos de longitud aproximada 100m					1				1994
484			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Mesa baja para ordenador / (gris)					1	N	ELIMINADO		1994
485			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Estantería pequeña un solo estante (beige)					1	N	ELIMINADO		1994
486			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Ordenador Clónico con pantalla, teclado y ratón					1	N	ELIMINADO		1994
487			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Estanterías beige con 5 estantes					2	N	ELIMINADO		1994
488			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Microscopio					1	N	ELIMINADO		1995
489	2 03 01 06	C7	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Carrileria					1				1994
490			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Triquinoscopio					1	N	REPETIDO		1999
491 / 492	2 03 01 07 / 2 03 01 08	C11 / C12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Canaleta de sangrado de dimensiones 2,20 x 0,50 x / 0,30 m					1				1994
						Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos / Laboratorio / (planta baja)	Línea de sacrificio de conejos	Esterilizador de cuchillos					6				1994
493									Reloj (Digestor para análisis de triquina)				Reloj (Digestor para análisis de triquina)					1999

494 / 495 / 496			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Tamiz de filtracion / Agitador con velocidad variable				Tamiz de filtración (Digestor para análisis de triquina) / Agitador con velocidad variable con varilla teflonada piramidal (Digestor para análisis de triquina)	1 / 1	N	ELIMINADO		1999 / 1999
						Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Bomba Dosificadora CLH				Bomba Dosificadora CLH (para muestras de 50 ó 100) (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999
497			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Depósito de digestión de la muestra				Depósito de digestión de la muestra (Digestor para análisis de / triquina)	1	N	ELIMINADO		1999
498	2 03 01 09	C13	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Motores de 2CV para movimiento de cadena					2				1994
499			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Depósito de recogida de la muestra final				Depósito de recogida de la muestra final (Digestor para análisis de / triquina)	1	N	ELIMINADO		1999
500	2 03 01 10	C14	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Tunel de oreo					1				1994
501	2 03 01 11	C15	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Mesa de acero inox de dimensiones 1,80 x 1,00 x / 1,20 m					1				1994
502	2 03 01 12	C17	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Lavabotas con manguera y cepillo					3				1994
503	2 03 01 13	C18	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Báscula empotrada en el suelo para pesaje de palets o / cajas				Báscula empotrada en el suelo para pesaje de palets o cajas, sin visor ni impresora en sala de expedición.	1				1994
504			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Dosificador de jabon inox.					1	N	ELIMINADO		2004
505			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Dispensador de toalla de papel en rollos					1	N	ELIMINADO		2004
506			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Papelera grande de plastico					1	N	ELIMINADO		2004
507			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Perchero de 6 perchas					1	N	ELIMINADO		2004
508	2 03 01 14	C4	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Lavabotas de rodillo					1				2006
509 / 510						Edificio administrativo	Laboratorio / (planta baja) / Laboratorio / (planta baja)		Sillon con brazos y ruedas / Mesa despacho madera / (clara)					1 / 2	N	ELIMINADO		2004 / 2004

511	2 03 01 14 / 2 03 01 15	C8 / C9	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos / Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos / Línea de sacrificio de conejos	Silla con brazo / Satelites de limpieza / Canaletaa de acero inox ed sangrado de dimensiones 3,00 X 0,15 X 0,30 m.					4 / 2 / 2				2004 / 2006 / 2006
512 / 513
514	2 03 01 16	C10	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Bocas de Incendio Equipadas					2				2006
515	2 03 02 01		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Lavamanos		Roca			1				2006
516	2 03 02 02		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Inodoro		Roca			1				2006
517			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Picadora Moulinex (triquina)					1	N	REPETIDA		2004
518			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Aparatos teléfono sobremesa		SIEMENS	Euroset 805s		1	N	ELIMINADO		2006
519			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Sillas con brazo tapizadas					3	N	ELIMINADO		2006
520			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Mesa redonda (reuniones) / (Gris)					1	N	ELIMINADO		2006
521	2 03 02 03		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Plato ducha		Roca			1				2006
522	2 02 03 01		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Lavamanos		Roca			2				2005
523	2 02 03 02		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Inodoro		Roca			3				2005
524	2 02 03 03		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Urinario		Roca			2				2005
525	2 02 03 04		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Plato ducha		Roca			6				2005
526 / 527						Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común / (planta alta) / Vestíbulo - zona común / (planta alta)		Cuadros (litografias) / Fotocopiadora		CANON	NP625		8	N	ELIMINADO		1994 / 1994
528	2 02 03 05 / 2 02 03 06		N			Matadero de aves y conejos	Vestíbulo - zona común / (planta alta) / Matadero de aves / Matadero de aves	Vestuario masculino / Vestuario masculino	Sillon sky negro tres plazas / Banco acero inox. / Taquilla				Taquillas en acero inox. Dispuestas en 5 columnas con dos taquillas cada una y 4 columnas individuales.	2 14				1994 / 2005 / 2005
529 / 530
531	2 03 03 01		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Lavamanos		Roca			2				2006
532			N			Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común / (planta alta)		Ceniceros- papelera metálicos (negro)					1	N	ELIMINADO		1994
533	2 03 03 02		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Inodoro		Roca			2				2006
534			N			Edificio administrativo	Almacén (planta alta)		Cuadro (litografía sobre madera) "La Gioconda"					1	N	ELIMINADO		1994
535			N			Edificio administrativo	Almacén (planta alta)		Ruter "OVISLINK" 7 lineas					1	N	ELIMINADO		1994
536	2 03 03 03		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Urinario		Roca			2				2006
537	2 03 03 04		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Plato ducha		Roca			2				2006
538	2 01 00 01	LC5	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Central frigorífica para túnel de oreo de conejos				Central frigorífica para túnel de oreo de conejos, cámara del / matadero de conejos y para las 2 cámaras del matadero de aves compuesta por tres compresores	1			01-01-16	1994
539	2 01 00 02	LC14	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Compresor		Ar		de tornillo semiherméticos, de 30 Compresor auxiliar de 5,5 CV marca AR	1				1994
540	2 01 00 03	LC15	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Caldera gas oil ROCA, con calderín de 18 l e intercambiador					1				1994
541	2 01 00 04	LC17	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Bomba para impulsión de gasoil de 1 CV					2				1994
542 / 543 / 544	2 01 00 05 / 2 01 00 06 / 2 01 00 07	LC18 / LC21 / LC2	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Calderin de 81 / Bomba con serpentín para patas y cabezas de pollo / Condensador helicoidal por aire		Gelpha		Condensador helicoidal por aire marca GELPHA, año de / fabricación 2007, para central / frigorífica del túnel de oreo, compuesto por 2 ventiladores de	1 / 1 / 1				1994 / 1994 / 1995

400 mm cada uno y con una

545	2 01 00 08 / 2 01 00 09	LC11 / LC1	N			Matadero de aves y conejos	Baño señoras / (planta alta) / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Armarito de madera con pie (92x84) / Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas / Condensador helicoidal por aire para central frigorífica				Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas de 4,00 x 2,10 x 1,80 / m / Condensador helicoidal por aire para central frigorífica, compuesto por 12 ventiladores de 900 mm / cada uno y con una capacidad de disipación de 414 Kw cada uno.	2 / 1				1994 / 1997 / 2006
546 / 547
548	2 01 00 10	LC3	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Equipo centralizado de lavado espuma con equipo de bombeo					1				2006
549	2 01 00 11	LC4	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Central frigorífica para túnel de oreo de aves, zona / expedición y zona de paso / del matadero de aves y / conejos				Central frigorífica para túnel de oreo de aves, zona expedición y zona de paso del matadero de / aves y conejos compuesta por dos compresores de tornillo	1				2006
550	2 01 00 12	LC6	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Compresor rotativo de tornillo		Josval	Serie / MISTRAL 40 B	semiherméticos, de 30 CV cada / Compresor rotativo de tornillo, de presión máx. 10Bar para aire / comprimido, marca JOSVAL serie MISTRAL 40 B.	1				2006
551			N			Edificio administrativo	Sala de reuniones / (planta alta)		Cuadros (litografías acuarelas) con cristal					2	N	ELIMINADO		1994
552	2 01 00 13	LC7	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Secador frigorifico		Boge			1				2006
553			N			Edificio administrativo	Despacho 3 (planta alta)		Cuadros (litografias)					7	N	ELIMINADO		1994
554			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Impresoras					3	N	ELIMINADO		1994
555			N			Edificio administrativo	Despacho 4 / (planta alta)		Caja registradora		OLIMPIA	CM/688		1	N	ELIMINADO		1994
556			N			Edificio administrativo	Despacho 4 / (planta alta)		Caja registradora		CASIO	240 CR		1	N	ELIMINADO		1994
557			N			Edificio administrativo	Despacho 4 / (planta alta)		Aparato de aire acondicionado		CARRIER			1	N	ELIMINADO		1994
558			N			Edificio administrativo	Despacho 4 / (planta alta)		Cuadros (litografias)					2	N	ELIMINADO		1994
559 / 560 / 561	2 01 00 14 / 2 01 00 15 / 2 01 00 16	LC8 / LC9 / LC11	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Deposito calderin de 24 l. / Bomba circuladora de retorno / Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas				Bomba circuladora de retorno para línea ACS del matadero de aves y conejos / Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas de dimensiones 4,00 / x 2,10 x 1,80 m	1 / 1 / 2				2006 / 2006 / 2006

562 / 563 / 564	2 01 00 17 / 2 01 00 18 / 2 01 00 19	LC12 / LC13 / LC16	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es / Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Filtro rotativo para plumas / Depósito acumulador de aire comprimido / Deposito de gasoil				Depósito acumulador de aire comprimido 1.500 litros de capacidad. / Depósito de gasoil de 5000 litros de capacidad.	1 / 1				2006 / 2006 / 2006
565	2 01 00 20	LC19	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Avisador de llenado del depósito de gasoil					1				2006
566	2 01 00 21	LC20	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Deposito acumulador ACS		Suicalsa		Depósito acumulador ACS de 1.500 litros de capacidad.	1				2006
567	2 01 00 22	LC22	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Bomba supletoria de la anterior, para casos de / avería					1				2006
568	2 01 00 23	LC23	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Equipo para registro de T1 de todas las Cámaras de / Frío del matadero de aves					1				2006
569	2 01 00 24		N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es / técnicosLocal es		Generador de vapor	Con quemador marca ELCO / modelo EK 3.70 LZA y potencia 270710 KW (regulado a	Bigas Alsina	BA-60 S	Generador de vapor fabricado por / BIGAS ALSINA, S.A., marca y modelo BA-60 S.	1				2007
570	2 02 00 00		S	206.4.00.001		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		16.Aplica.Inform.Software- / Trazabilidad Aves-DanishNuna	559 KW), con									2.760,00		2.760,00
571	2 02 00 01		S	212.4.00.001	281.2.12.401	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.AUTO-HINE / INSTALACIÓN TUBERÍAS / LÍNEA CONEJOS CON DUCHAS										1.721,60	-942,60	779,00
572	2 02 00 02		S	212.4.00.002	281.2.12.402	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.AUTOHIINSTAL.ELÉCTRIC.C/PANT / ALLA ENTRETECHO NAVE- / MAT.AVES										621,56	-328,48	293,08
573	2 02 00 03		S	212.4.00.003	281.2.12.403	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.ELECTROTINSTAL.ELÉCT+AGUA / SATÉLITE LIMPIE.ATL.7- / DESCARGA-MAT.AVES										640,46	-332,27	308,19
574	2 02 00 05		S	212.4.00.005	281.2.12.405	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.Electrot-INSTAL.Y FABRICACIÓN / 3SOPORTES / INOX.BARRILES CLORO / 50KG-MAT.AVES										630,00	-314,79	315,21
575	2 02 00 06		S	212.4.00.006	281.2.12.406	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.Verjas ventana taller Aves mantenimiento-ElectrotécniaMat.AVes										1.170,00	-651,89	518,11
576	2 02 00 07		S	212.4.00.007	281.2.12.407	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Instalacion Prensa / Plumas-Autohine- / Matad.Aves / 12.MODIF.LÍNEA SACRIF. / POLLOS-AUTOHINE- / MAT.AVES / 12.Cuadro Aturdidor AvesAB8 5A-PF sistemas										9.183,22 / 7.181,90 / 8.045,46	-3.612,07 / -2.964,47 / -2.695,24	5.571,15 / 4.217,43 / 5.350,22
577	2 02 00 08		S	212.4.00.008	281.2.12.408
578	2 02 00 09		S	212.4.00.009	281.2.12.409

579	2 02 00 10		S	212.4.00.010	281.2.12.410	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves / Matadero de aves / Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	13.Arqueta filtrado con cesta / Residuos-Inox-Mata.aves / 13.Contadores Aves(2)Mata.Aves					N	ELIMINADO / Y EN / TALLER			1.565,00 913,65	-507,45 / -269,54	1.057,55 644,11
580	2 02 00 11		S	212.4.00.011	281.2.12.411
581		A39	N					Transpaleta manual de hierro de capacidad de carga / 2000kg					1				1994
582	2 02 00 12		S	212.4.00.012	281.2.12.412	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Arqueta y cesta de pollos inox-Javinox					1.570,00	-463,17	1.106,83
583	2 02 00 13		S	212.4.00.013	281.2.12.413	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Canaletas DesplumadoraElectrotécnia-Mat.Aves					755,00	-185,93	569,07
584		A13	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Repasadora marca LJNCO		LINCO			1	N	ELIMINADO		1995
585	2 02 00 14		S	212.4.00.014	281.2.12.414	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Piso Nuevo de Cámaras -Gustavo Dieppa-Mat.Aves					7.475,00	-2.059,89	5.415,11
586	2 02 00 15		S	212.4.00.015	281.2.12.415	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Instalación eléctri-agua bomba containers sandachElectrot-Mat.Aves					491,50	-121,04	370,46
587	2 02 00 16		S	212.4.00.016	281.2.12.416	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Instalación manguera R2 satélite zona limpia / lavacarros-Electrot-Mat.aves					474,80	-116,93	357,87
588	2 02 00 17		S	212.4.00.017	281.2.12.417	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Escalón elevador InoxElectrotécnia-Mat.aves					330,00	-81,27	248,73
589	2 02 00 18		S	212.4.00.018	281.2.12.418	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Ampliación Inox.Zona / Eviscerado-Javinox-Mat.aves					888,90	-279,60	609,30
590	2 02 00 19		S	212.4.00.019	281.2.12.419	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Oreo-2ud.ejes y coples poleas transmisión-ElectroMat.Aves					449,80	-145,85	303,95
591	2 02 00 20		S	212.4.00.020	281.2.12.420	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Cadena Inox.5mm-Linea Sacrificio-Valveco-Mat.Aves					658,40	-196,25	462,15
592	2 02 00 21		S	212.4.00.021	281.2.12.421	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Fabricación 2bancos- / 2reposapies acero Inox-Mat. / Aves-Electrotécnia					1.315,00	-182,08	1.132,92
593	2 02 00 23		S	212.4.00.023	281.2.12.423	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Cuerpo presión Caldera Vapor y Quemador BalturMat.Aves-Hidrovapor / 14.Depósito-Acumulador / 1.500Litr-Acero Inox- / Mat.Aves-Hidrovapor / 14.Cuerpo Caldera ROCA / -Intercambiadores-Bomba- / Canarias Vapor-Mat.Aves					17.564,24 5.565,30 / 22.360,00	-2.086,46 -661,11 / -2.437,24	15.477,78 4.904,19 / 19.922,76
594	2 02 00 24		S	212.4.00.024	281.2.12.424
595	2 02 00 25		S	212.4.00.025	281.2.12.425

596	2 02 00 26		S	212.4.00.026	281.2.12.426	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves / Matadero de aves / Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	15.Bañera y silla desangrado / Aves-Mat.Aves-Electrotécnia / 15.Instalación Sala / Elaboración Patas Aves- / Electrotécnia-Mat.Aves					N	ELIMINADO / Y EN / TALLER			2.491,80 / 2.921,20	-249,18 / -243,43	2.242,62 / 2.677,77
597	2 02 00 27		S	212.4.00.027	281.2.12.427
598		A20	N					Máquina etiquetadora banderines automática construida en acero inox.					1				2006
599	2 02 09 01		S	213.4.00.001	281.2.13.401	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		10.AUTOHINE-BOMBA / PRESIÓN AGUA-MAT.AVES					5.246,89	-3.410,49	1.836,40
600	2 02 09 02		S	213.4.00.002	281.2.13.402	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		10.JAVINOX-TARIMA EVISCERADO-MAT.AVES					625,00	-381,25	243,75
601		A23	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Báscula y clasificadora para el clasificado de los pollos				Báscula y clasificadora para el clasificado de los pollos compuesta / por cinta de alimentación, cinta de aceleración, unidad de pesaje, ordenador de pesaje, unidad	1	N	ELIMINADO / Y EN / TALLER		2006
602	2 02 09 03		S	213.4.00.003	281.2.13.403	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.JCD S. COOP. / CARRETILLA ELEVADORAAVES				separadora, y 4 tolvas de					22.708,00	-13.397,72	9.310,28
603	2 02 09 04		S	213.4.00.004	281.2.13.404	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.CARRO / TRANSPORT.AVESJAVINOX-MATA.AVES					1.300,00	-715,00	585,00
604	2 02 09 05		S	213.4.00.005	281.2.13.405	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.DEPÓSITO AGUA / CALIENTE DE 1000LITROS- / CANA.VAPOR-MATA.AVES					2.750,00	-1.485,00	1.265,00
605	2 02 09 06		S	213.4.00.006	281.2.13.406	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.EXTRACTOR HIERRO / GALVANIZADO-JAVINOXMATA.AVES					1.825,00	-1.022,00	803,00
606	2 02 09 07		S	213.4.00.007	281.2.13.407	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.DESPLUMADORA 6 / MOTORES LÍNEA / INFERIOR-ELECTROMAT.AVES					2.700,00	-1.458,00	1.242,00
607	2 02 09 08		S	213.4.00.008	281.2.13.408	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.ELECTROBOMBA / LIMPIEZA-ELECTROTÉMAT.AVES					1.792,60	-968,00	824,60
608	2 02 09 09		S	213.4.00.009	281.2.13.409	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.CARROS (4) / TRANSP.AVES-JAVINOXMATA.AVES					5.200,00	-2.496,00	2.704,00
609	2 02 09 10		S	213.4.00.010	281.2.13.410	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(4) Transp.AvesJavinox-Mat.Aves					5.200,00	-2.392,00	2.808,00
610	2 02 09 11		S	213.4.00.011	281.2.13.411	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.CARROS / (3)TRANSP.AVESJAVINOX-MATA.AVES					3.900,00	-1.833,00	2.067,00
611	2 02 09 12	A14	S	213.4.00.012	281.2.13.412			Línea de sacrificio de aves	12.PRENSA PLUMAS 2ª / MANO-CALDERERÍA / DAYMA-MATA.AVES					N	ELIMINAD0 Y / TRANSFOR MADO			23.495,00	-10.102,85	13.392,15
612					Máquina cortadora de cloacas automática				Máquina cortadora de cloacas automática, para cortar la cloaca y la glándula juvenil con una capacidad de 5.500 pollos/hora.					2007

Nº	CÓD. / (general)CÓ D. / (general)CÓ D.	CÓD. / (ref.)C / ÓD. / (ref.)C / ÓD.	PGC / (S/N) / PGC / (S/N) / PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. / Acumulada) / PGC (A.A.) / (Amortiza.	Centro / (área)Centro / (área)Centro / (área)Centro / (área)Centro	Local / (sub área)Local / (sub área)Local	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / / Baja / (S / / N)Alta / / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado	Mant. (fecha)M ant. / (fecha)M ant.	Año / entrada / Año / entrada / Año	Valor / Contable / (BRUTO)Val or / Contable	Amortiza. / AcumuladaA mortiza. / AcumuladaA mortiza.	Valor / Contable / (NETO)Valor Contable / (NETO)Valor	Valor / TécnicoValo r / TécnicoValo / r	Valor / EconómicoV / alor / EconómicoV / alor
613		A15	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina abridora automática				Máquina abridora automática, tipo tijera, para una capacidad mínima de 5.500 pollos/hora y para un peso máximo vivo de 3.500 gramos, que permite que la	1	N	ELIMINAD0 Y / TRANSFOR MADO		2007
614		A16	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina evisceradora automática				longitud de corte se adapte / Máquina evisceradora automática con un mínimo de 18 unidades y / apropiada para una capacidad de 5.500 pollos/hora. Fabricada en acero inox y otros materiales no	1	N	ELIMINAD0 Y / TRANSFOR MADO		2007
615	2 02 09 13		S	213.4.00.013	281.2.13.413	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(4) Transp.AvesJavinox-Mat.Aves				corrosivos y accionada por el						5.200,00	-2.236,00	2.964,00
616	2 02 09 14		S	213.4.00.014	281.2.13.414	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Aspirador pulmon/riñon aves-Hinagal-Mat.Aves										2.312,06	-971,07	1.340,99
617	2 02 09 15		S	213.4.00.015	281.2.13.415	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(2)Transp.AvesJavinox-Mat.Aves										2.600,00	-1.092,00	1.508,00
618	2 02 09 16		S	213.4.00.016	281.2.13.416	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Transpaleta Eléctrica / Mitsubishi-Aves-CDI Maquinaria										6.539,00	-2.419,43	4.119,57
619	2 02 09 17		S	213.4.00.017	281.2.13.417	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba refuerzo evacución residuosMata.Aves										875,67	-315,24	560,43
620	2 02 09 18		S	213.4.00.018	281.2.13.418	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Máquina Peladora patas Aves inox-Javinox										3.512,80	-1.124,10	2.388,70
621		G04	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Muelle de carga completo				Muelle de carga completo, compuesto por rampa hidráulica.	1	N	ELIMINADO		1994
622	2 02 09 19		S	213.4.00.019	281.2.13.419	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba acero Caldera / Vapor-ElectrotécniaMat.Aves										467,29	-135,50	331,79
623	2 02 09 20		S	213.4.00.020	281.2.13.420	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Colgadores Aves / Ecologicas-ElectrotécniaMat.aves										410,00	-110,70	299,30
624	2 02 09 21		S	213.4.00.021	281.2.13.421	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba Retorno Caldera / ACS-Electrotécnia-Mat.Aves										439,10	-158,07	281,03
625	2 02 09 22		S	213.4.00.022	281.2.13.422	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Reductor MI-50 FP I-80 / PAM 11*90-Valveco- / Mat.Aves										1.174,73	-388,75	785,98
626	2 02 09 23		S	213.4.00.023	281.2.13.423	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba retorno caldera agua caliente-ElectrotécniaMat.Aves										489,30	-127,23	362,07
627	2 02 09 24		S	213.4.00.024	281.2.13.424	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba presión limpiezaElectrotécnia-Mat.Aves										2.000,00	-500,00	1.500,00
628	2 02 09 26		S	213.4.00.026	281.2.13.426	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Transpaleta electr.marca / Liftstar-Mat.aves-Elcan Lasso										2.100,00	-315,00	1.785,00
629	2 02 09 27		S	213.4.00.027	281.2.13.427	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Transpaleta Manual / (1)Yale 2000Kg-Mat.Aves- / JCD										2.100,00	-294,00	1.806,00
630	2 02 09 28		S	213.4.00.028	281.2.13.428	Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos / Matadero de aves y conejos	Matadero de aves / Matadero de aves / Matadero de aves		15.Cuchillo Circular-EmmeMat.Aves / 14.Frigorífico Sunfeel(1)Ferr.Cantera-Mat.Aves / 16.Etiquetadora (1)térmica / Toshiba-Trazabilidad-AvesAdminis.										3.234,82 / 287,83 / 470,00	-226,44 -57,56	3.008,38 / 230,27 / 470,00
631	2 02 08 01		S	216.4.00.001	281.2.16.401
632	2 02 08 02		S	217.4.00.001
633	1 07 00 01		N			Matadero general	Camiones de reparto		Camiones marca Iveco		Iveco	100E18	Camiones marca IVECO, modelo / 100E18, equipado con cajón frigorífico.	2				2006
634	1 01 01 01		N			Matadero general	Corrales	Pequeños rumiantes	Bebederos				Bebederos en acero inox de 1000x300x200 mm.	7				2006
635	1 01 02 01		N			Matadero general	Corrales	Porcino	Bebederos de chupete					22				2006
636	1 01 02 02		N			Matadero general	Corrales	Porcino	Sistema de rociadores para duchas de cerdos.					1				2006
637	1 01 03 01		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Bebederos de lengüeta de hierro				Bebederos de lengüeta de hierro pintado en color negro	5				1994
638	1 01 03 02		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Bebederos de lengüeta de acero inox					5				1994
639	1 01 03 03		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Lavabotas de rodillos					1				2002
640	1 02 00 01	V9	N			Matadero general	Línea de vacuno		Maquina desolladora	Incorpora dos puestos de lavado de manos / accionado con la rodillas, dos	Siemenss		Máquina desolladora con 2 plataformas neumáticas. Potencia / 5 CV	1				1994
641	1 02 00 02	V10	N			Matadero general	Línea de vacuno		Separador para eviscerado de vísceras blandas / (Esparrancador)	esterilizadores de			Constituido principalmente por cilindro de doble efecto neumático, carro de traslación y sistema de / bloqueo animal. Deberá permitir la apertura hasta 1200 max, y variarla	1				1994
642	1 02 00 03	V11	N			Matadero general	Línea de vacuno		Separador para esquinado (Esparrancador)				en posiciones intermedias estables Mismas características constructivas que el anterior y para su alineación se tomará una / posición media de apertura en función del animal y operarios y su	1				1994
643	1 02 00 04	V13	N			Matadero general	Línea de vacuno		Bascula aerea electronica				eje se separará 30cm respecto a la / Se interpondrá en el ran flotante de pesaje y la estructura que la / soporte, será independiente de la / del transportador, evitando errores de lectura. Debe incorporar un	1				1994
644 / 645 / 646	1 02 00 05 / 1 02 00 06 / 1 02 00 07	V17 / V3 / V4	N			Matadero general	Línea de vacuno / Línea de vacuno / Línea de vacuno		Sierra para corte de esternón / Polipasto de izado al desangrado / Plataforma de transferencia de 2,00x0,8m	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un	Kentmaster	MFG.CO.INI C SODE	visor para visualización del peso y / KENTMASTER MFG.CO.INIC: / Modelo SODE. Del tipo eléctrico y disposición constructiva especial / que evita la ruptura de estómagos / e intestinos, deberá tener forma de / espada. Se equilibrará mediante / Polipasto de izado al desangrado que incorpora péndola equilibrado para enganche de la esfinga. / Fuerza de elevación 220/380V. / Tensión de mando 24V. Plataforma / de apoyo en acero galvanizado. Plataforma de transferencia de / 2,00x0,8m, construida mediante perfiles de acero A-42 y / galvanizado en caliente, su suelo y el de la escalera de acceso será	1 / 1				1994 / 1994

esterilizador de	antideslizante.

647 / 648 / 649	1 02 00 08 / 1 02 00 09 / 10 20 00 10	V5 / V6 / V12	N			Matadero general	Línea de vacuno / Línea de vacuno / Línea de vacuno		Polipasto de transferencia / Plataforma de faldeado / (Plataforma de desuello cular) / Plataforma neumática de esquinado	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un / esterilizador de / La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un			Polipasto de transferencia de características similares al de izado en el desangrado. V=8m/min, / carga en elevación 1000Kg, potencia 1CV T=380V / Plataforma de faldeado, construcción similar a la anterior. Dimensiones 1,5x0,80m. / Permitirá la elevación y el descenso del operario de una forma continua adoptando / posiciones intermedias estables. / Construida en perfiles de acero	1				1994 / 1994 / 1994
650	1 02 00 11	V16	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sierra para esquinado	esterilizador de	Kentmaster	BANDMASTE R IV	galvanizado en caliente con doble KENTMASTER. Modelo / BANDMASTER IV. De cinta. / Incorporará tensor para equilibrado de la misma, carro de traslación cuadro de maniobra a baja tensión.	1				1994
651	1 02 00 12	V18	N			Matadero general	Línea de vacuno		Depósito esterilizador de cizalla				Potencia 3CV, T=42V, longitud / Depósito esterilizador de cizalla para corte de patas construido en inox, equipado con resistencia de / 1Kw y control de temperatura por termostato.	2				1994
652	1 02 00 13	V19	N			Matadero general	Línea de vacuno		Depósito esterilizador sierra esquinado				Depósito esterilizador sierra esquinado construido en inox, / equipado con resistencia de 1Kw y control de temperatura por termostato.	1				1994
653	1 02 00 14	V20	N			Matadero general	Línea de vacuno		Depósito esterilizador sierra esternón				Depósito esterilizador sierra esternón, construido en inox. / Equipado con resistencia de 1Kw y control de temperatura por termostato.	1				1994
654	1 02 00 15	V21	N			Matadero general	Línea de vacuno		Cizalla hidráulica para corte de cuernos y manos		Kentmaster	HYDRO- / CLIPPER	Cizalla hidráulica para corte de cuernos y manos. Potencia 7Cv. / Marca KENTMASTER Mod: / HYDRO- CLIPPER.	1				1994
655	1 02 00 16	V22	N			Matadero general	Línea de vacuno		Pantalla inox.	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un			Pantalla inox. Protección contra esquirlas sierra esquinado	1				1994
656	1 02 00 17	V30	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sangradera para línea de vacuno	esterilizador de / La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un				1				1994
657	1 02 00 18	V36	N			Matadero general	Línea de vacuno		Armario para cuelgue de cabezas	esterilizador de / La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un			Armario para cuelgue de cabezas para extracción de lengua en acero inox con 5 ganchos.	1				1994
658	1 02 00 19	V37	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sierra para corte de columna (MER).	esterilizador de				1				1994
659	1 02 00 20		N			Matadero general	Línea de vacuno		Carrilería aérea de aproximadamente 35 m.l.					1				1994
660	1 02 00 21	V15	N			Matadero general	Línea de vacuno		Cizalla para cortes de patas				Cizalla para cortes de patas con equipo hidráulico y equilibrador. / Potencia 7CV	1				1995
661 / 662 / 663	1 02 00 22 / 1 02 00 23 / 1 02 00 24	V1 / V2	N			Matadero general	Línea de vacuno / Línea de vacuno / Línea de vacuno		Box de apuntillado de bovino / Pistolete de aturdido / Mesas de acero inox 304, de dimensiones 1500x400x400 / mm	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un esterilizador de			Reformado a box halal neumático y eléctrico para inmovilización animal. Formando un cajón / enteramente metálico de / 2,80x0,90m, con suelo abatible y / puerta de entrada de guillotina de El sistema fundamental está constituido por un dardo con dos / movimientos producidos el de ida por bala y el de retorno mediante / muelles, todo ello contenido en un cuerpo principal en forma de	1 / 2 / 4				2002 / 2002 / 2003

664 / 665 / 666	1 02 00 25 / 1 02 00 26 / 1 02 00 27	V7 / V34 / V38	N			Matadero general	Línea de vacuno / Línea de vacuno / Línea de vacuno		Plataforma neumática para extracción de hígado y / columna (Plataforma para desuello) / Plataforma elevadora neumática para proceso de extracción de vísceras blancas / Mesa de inspección de vísceras blancas	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un / esterilizador de / La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un / esterilizador de / Mesa giratoria para eviscerado			Plataforma neumática para extracción de hígado y columna, de construcción similar a las / anteriores. Dimensiones / 3,00x0,80m. Permitirá el desuello / ventral y lateral con desniveles de Plataforma elevadora neumática para proceso de extracción de vísceras blancas, construida / totalmente en acero inox; dos / columnas verticales en tubo de / acero inox de diámetro exterior 84 Mesa de inspección de vísceras blancas totalmente en acero inox. / 304 con peto, desagües, incluidas válvulas, con ancho de 80 cm y altura de trabajo regulable.	1				2006 / 2006 / 2006
667	1 02 00 28	V35	N			Matadero general	Línea de vacuno		Canal receptora de vísceras blancas				Canal receptora de vísceras blancas construida en acero inox, / con una longitud total de canal de 4 / m formando ángulo, con separador tipo guillotina de accionamiento	1				2007
668	1 03 00 01	C2	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Elevador continuo al desangrado.				neumático. / Elevador continuo al desangrado. / Constituido por un bastidor metálico galvanizado en caliente, / cadena de arrastre de 5600Kg/cm2 de resistencia de trabajo. Su	1				1994
669	1 03 00 02	C3	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Plataforma de transferencia				funcionamiento será continuo Plataforma de transferencia construida con perfiles de acero y / galvanizada en caliente, el suelo de rejilla tipo tramex. Las dimensiones de la misma son:	2				1994
670	1 03 00 03		N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Bandeja para conducción de vísceras	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla, un			2,00x1,00m. / Bandeja para conducción de vísceras de 20 m de largo, con un / ancho medio de 80 cm y un alto de / 15 cm	1				1994
671	1 03 00 04		N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Carrilería de aproximadamente 55 m.l.	esterilizador de				1				1994
672	1 03 00 05	C1	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Pinza de aturdido				Pinza de aturdido compuesta por pinza de tenaza, debidamente / aislada, cuadro de maniobra que incluye selector en 5 posiciones, voltímetro, transformador y 5m de	1				1995
673	1 03 00 06	C5	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Desolladora neumatica				cable suspendidos con resorte de	1				2000
674	1 03 00 07	C10	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes / (caprino y ovino)		Sangradera para línea Caprino y Ovino				Sangradera para línea Caprino y / Ovino en forma de L, con una longitud total de 3,5 m, un ancho de 60 cm y una altura de 20 cm.	1				2007
675	1 04 00 01	P 10	N			Matadero general	Línea porcino		Poliplasto para el izado de cerdos				Poliplasto para el izado de cerdos construido con acero galvanizado / en caliente por immersión, con cadena estampada en rodillos transportadora de paso de 80 mm	1
676	1 04 00 02	P 11	N			Matadero general	Línea porcino		Sangradero para línea de porcino				con rodillos laterales.	1
677	1 04 00 03	P 14	N			Matadero general	Línea porcino		Linea de transporte mecanizada para tramo final / de línea				Linea de transporte mecanizada para tramo final de línea (previa a entrada en escalde), compuesta / por estructura metálica de apoyo y de sujeción. Todo ello construido	1
678 / 679 / 680	1 04 00 04 / 1 04 00 05 / 1 04 00 06	P13 / P9 / P12	N			Matadero general	Línea porcino / Línea porcino / Línea porcino		Plataforma de faenado / Flageladora de secado / Flageladora de repaso				en acero galvanizado. Plataforma de faenado con una longitud de 9,5m y un ancho de / 0,8m. Está construida en suelo antideslizante. Las alturas / consideradas para la misma son / dos, una para realizar el trabajo / Flageladora de secado construida en acero y galvanizado en caliente. Las dimensiones exteriores son: / Alto 2,40m y largo 2,00m. Los rodillos verticales portadores de / Jos látigos de flagelado van / Flageladora de repaso. La máquina consta de tres rodillos verticales y / dos cuerpos de acero que sirven de bastidor cuyas medidas / principales son: alto sin considerar	1 / 1				1993 / 1994 / 1994

los moto-reductores 2,40 m, ancho

681 / 682 / 683	1 04 00 07 / 1 04 00 08 / 1 04 00 09	P15 / P19 / P20	N			Matadero general	Línea porcino / Línea porcino / Línea porcino		Tobogán de vísceras / Báscula aérea para 500 kg. / Sierra de esquinado		Kentmaster		Tobogán de vísceras desde transportador mecanizado hacia / tripería de porcino, de longitud 4 / metros, fabricado en acero inox de 50 cm de anchoi por 20 cm de alto / Báscula aérea para 500 kg, totalmente electrónica, sin impresora. / Sierra de esquinado de tipo continuo con cinta de corte de / acero inoxidable y motor de 3CV, / equipado con carro de traslación que permita el movimiento	1				1994 / 1994 / 1994
684	1 04 00 10	P	N			Matadero general	Línea porcino		Esterilizador sierra de esquinado				perpendicular del eje de la vía, / Esterilizador sierra de esquinado potencia 1000W	1				1994
685	1 06 00 11	P17	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma de limpieza de mandiles					1				2005
686	1 04 00 12	P2	N			Matadero general	Línea porcino		Mesa de aturdido en acero inox.				Mesa de aturdido en acero inox. / 304 a la salida del restrainer de diámetro 1.500 mm, altura 800 / mm.	1				2006
687	1 04 00 13	P3	N			Matadero general	Línea porcino		Equipo electrónico de aturdido				Equipo electrónico de aturdido compuesto por pinza de / anestesiado tipo tijera, / debidamente aislada, cuadro de maniobra especial con	2				2006
688	1 04 00 14	P4	N			Matadero general	Línea porcino		Bandeja de sangrado en acero inox.				microprocesador que permita el Bandeja de sangrado en acero inox. en forma de L, con longitud / total de 5 m, ancho 80 cm y alto 25 cm.	1				2006
689	1 04 00 15	P5	N			Matadero general	Línea porcino		Elevador izado continuo al desangrado				Elevador izado continuo al desangrado constituido por un / bastidor metálico galvanizado en / caliente, cadena de arrastre de / 5600 Kg.cm2 de resistencia	1				2006
690	1 04 00 16	P6	N			Matadero general	Línea porcino		Desenganche				característica de trabajo y su v Desenganche construido con perfiles de hierro galvanizado en / caliente por inmersión y movido por un cilindro de accionamiento neumático de aluminio y acero	1				2006
691	1 04 00 17	P8	N			Matadero general	Línea porcino		Cuba de escalde rotativa con noria		Taesa	2190/204/06	inox. / Cuba de escalde rotativa con noria con avance automático de la res / construida con chapa de acero / inox. Calentamiento a vapor / directo, mediante selector de vapor	1				2006
692	1 04 00 18	P9	N			Matadero general	Línea porcino		Máquina depiladora de cerdos	Dispone de 105 palas termoplásticas, de / forma cónica y cada / una lleva sujetos	Taesa	1927214706	en tubo de acero inoxidable / Máquina depiladora de cerdos con entrada y salida automática, / construida con acero galvanizado / en caliente por inmersión. Eje de / 14 pulgadas de diámetro con	1				2006
693	1 04 00 19	P10	N			Matadero general	Línea porcino		Transportador mecanizado para faenado	tres raspadores.			aletas soldadas, donde se sujetan Transportador mecanizado para faenado compuesto por grupo de tracción tipo cartepillar, grupo tensor de resortes, estructura soporte guía de la cadena de	1				2006
694	1 04 00 20	P11	N			Matadero general	Línea porcino		Horno chamuscador				arrastre 50m, cuatro curvas y un / La construcción consiste en cuatro columnas soportadoras en dos / quemadores construidos con tubo de acero estirado en frío sin soldadura, donde se conectan	1				2006
695 / 696 / 697	1 04 00 21 / 1 04 00 22 / 1 04 00 23	P14 / P16 / P18	N			Matadero general	Línea porcino / Línea porcino / Línea porcino		Línea de transporte mecanizada para tramo final / Plataforma para inspección veterinaria / Canecones para transportes varios				además los turbo alimentadores / Línea de transporte mecanizada para tramo final de línea / compuesta por estructura metálica de apoyo y de sujeción. Todo ello / construido en acero galvanizado. / Plataforma para inspección veterinaria en acero inox. con 4 peldaños y base antideslizante. / Canecones para transportes varios en acero inox diversas medidas	1 / 1 / 4				2006 / 2006 / 2006

698	1 04 00 24					Línea porcino		Mesa de transferencia					2006
699 / 700	1 05 00 01 / 1 05 00 02	T1 / T2	N			Matadero general	Tratamiento de / subproductos / Tratamiento de / subproductos		Contenedor de cuero de vacas / Tobogán para contenedor de cuero de vacas				Contenedor de cuero de vacas de / 600 litros de capacidad en acero inox 304 / Tobogán para contenedor de cuero de vacas con tapa en acero inox	1				2006 / 2006
701	1 05 00 03	T3	N			Matadero general	Tratamiento de / subproductos		Puerta para cuarto de contenedor				Puerta para cuarto de contenedor, construidaen acero inox. 304 de / medidas 1,3m de ancho libre por / 2m de altura	1				2006
702	1 06 00 01	P1	N			Matadero general	Tripería / (caprino y ovino)		Restrainer para el transporte continuo de cerdos				Restrainer para el transporte continuo de cerdos desde el pasillo de entrada hasta la zona de / aturdido. Fabricado con perfiles / UPN, calidad A-42, galvanizado en	1				2006
703	1 06 00 02	CH1	N			Matadero general	Tripería / (caprino y ovino)		Máquina cilíndrica lavadora de callos		Laparmenter	Tipo 570 P	caliente por inmerción, el cual / Máquina cilíndrica lavadora de callos. LAPARMENTER Tipo 570 / P. El tambor principal es independiente del sistema de propulsión y ambos son	1				1994
704	1 06 00 03	CH3	N			Matadero general	Tripería / (caprino y ovino)		Carro para callos				ensamblados sobre bastidor en Carro para callos en acero inox.	12				1994
705	1 06 00 04		N			Matadero general	Tripería / (caprino y ovino)		Carro para limpieza de callos				Carro para limpieza de callos en acero inox.	1				1994
706	1 06 00 05	CH4	N			Matadero general	Tripería / (caprino y ovino)		Cañones neumáticos					1				1994
707	1 04 00 00	MS9	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma fija de transferencia				Plataforma fija de transferencia y faldeado de acero inoxidable con / barandas laterales de protección y suelo antideslizante.	1				2007					16.169,96
708	1 04 00 00	MS8	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma fija evisceración				Plataforma fija evisceración de acero inoxidable fija provista de / tobogán para evacuación directa / de v´siceras a piso inferior (tripería) con barandas laterales de	1				2009					24.385,00
709	1 00 00 01		S	212.1.00.001	281.2.12.101	Matadero general			11.CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA SIERRA CABRAS-AUTOHINEMATA.GRAL.				protección, suelo antideslizante y					816,42	-415,75	400,67
710	1 00 00 02		S	212.1.00.002	281.2.12.102	Matadero general			11.CORRAL DE CERDOS / FORRAMIENTO HIERRO / GALVANIZADO-JAVINOXMATA.GENE.					4.525,00	-2.391,32	2.133,68
711	1 00 00 03		S	212.1.00.003	281.2.12.103	Matadero general			11.INSTA.ELÉCTRI.FOCOS / DEPURADORA- / ELECTROTÉCNIAMAT.GRAL					872,80	-444,47	428,33
712	1 00 00 04		S	212.1.00.004	281.2.12.104	Matadero general			11.ELECTROT- / INSTAL.ELÉCTR+AGUA / PARA LIMPIEZA / DEPURADORA-MAT.GRAL / 11.ELECTROINSTAL.PUERTA MAYOR Y / MARCO EN SALA PIELESMAT.GRAL / 11.Soporte sierra cabras- / AUTOHINE					941,55 / 830,00 / 1.816,00	-488,48 / -422,66 / -837,25	453,07 / 407,34 / 978,75
713	1 00 00 06		S	212.1.00.006	281.2.12.106
714	1 00 00 07			212.1.00.007	281.2.12.107

715	1 00 00 08			212.1.00.008	281.2.12.108	Matadero general			11.DEPOSITO GAS- / MAT.GRAL-SANTIAGO CORREDERA / 11.BEBEDERO PARA CABRAS-JAVINOX / 12.Cuerpo Caldera y / Quemador-Mat.GralHidrovapor					22.689,65 987,00 / 23.148,04	-10.242,76 -445,56 / -7.754,58	12.446,89 541,44 / 15.393,46
716	1 00 00 09		S	212.1.00.009	281.2.12.109
717	1 00 00 10		S	212.1.00.010	281.2.12.110
718	1 00 00 11		S	212.1.00.011	281.2.12.111	Matadero general			13.Cerramiento cuadra cerdos Inox-JavinoxMata.Gral					550,00	-178,34	371,66
719	1 00 00 12		S	212.1.00.012	281.2.12.112	Matadero general			13.Canaletas Bebederos y agua en Cabras-Inox- / Mata.Gral					866,60	-280,99	585,61
720	1 00 00 13		S	212.1.00.013	281.2.12.113	Matadero general			13.Puertas varias cuadra porcino y vacuno-Ampliación					687,50	-204,52	482,98
721	1 00 00 14		S	212.1.00.014	281.2.12.114	Matadero general			13.Filtros y arquetas para sólidos-Electrot-Mat.Gral					560,00	-165,21	394,79
722	1 00 00 15		S	212.1.00.015	281.2.12.115	Matadero general			13.Estructura sifónica silopirálisis-DepuradoraMata.Gral					989,88	-330,69	659,19
723	1 00 00 16		S	212.1.00.016	281.2.12.116	Matadero general			13.Instalación baño vestuario / Encargado-AutohineMat.Gral					588,83	-196,71	392,12
724	1 00 00 17		S	212.1.00.017	281.2.12.117	Matadero general			13.Planchas Inox.para Filtros y Arquetas sólidosDepuradora-Valveco					314,37	-98,88	215,49
725	1 00 00 18		S	212.1.00.018	281.2.12.118	Matadero general			13.Puertas Acero / Inox.Cabras-Javinox- / Mat.Gral					395,00	-116,53	278,47
726	1 00 00 19		S	212.1.00.019	281.2.12.119	Matadero general			13.Estructura Depósito Agua Protección-Mat.Gral-Plastigal					5.324,40	-1.519,02	3.805,38
727	1 00 00 20		S	212.1.00.020	281.2.12.120	Matadero general			13.Canaleta bebederos cuadras-Javinox-Mat.Gral					310,00	-91,45	218,55
728	1 00 00 21		S	212.1.00.021	281.2.12.121	Matadero general			13.Planchas Perfor.Inox.para / Filtros y Arquetas sólidosDepuradora-Valveco					2.349,24	-710,54	1.638,70
729	1 00 00 22		S	212.1.00.022	281.2.12.122	Matadero general			13.Plancha Acero para puerta cuadra vacunoValveco-Mat.Gral / 13.Puerta cuadra vacuno- / Electrot-Mat.Gral / 13.Puerta balsa nº1depuradora-ElectrotécniaMat.Gral					333,33 / 320,00 / 360,00	-111,35 / -94,40 / -88,65	221,98 / 225,60 / 271,35
730	1 00 00 23		S	212.1.00.023	281.2.12.123
731	1 00 00 24			212.1.00.024	281.2.12.124

732	1 00 00 25			212.1.00.025	281.2.12.125	Matadero general			13.Aireadores DepuradoraElectrotécnia-Mat.Gral / 13.-Pórtico c/.transportin y / Filtro nº2-Depuradora bombas gemelas-Electro.Mat.Gral / 13.Pechas y Ganchos inox.cuelgue pieles vacuno- / Electr-Mat.Gral					480,00 / 800,00 / 863,00	-146,32 / -259,40 / -279,83	333,68 / 540,60 / 583,17
733	1 00 00 26		S	212.1.00.026	281.2.12.126
734	1 00 00 27		S	212.1.00.027	281.2.12.127
735	1 00 00 28		S	212.1.00.028	281.2.12.128	Matadero general			13.Cuadras Porcino nuevaElectrotécnia-Mat.Gral					640,00	-201,31	438,69
736	1 00 00 29		S	212.1.00.029	281.2.12.129	Matadero general			13.Soporte neumático cacharrones desperdiciosElectro-Mat.Gral					480,00	-150,98	329,02
737	1 00 00 30		S	212.1.00.030	281.2.12.130	Matadero general			13.Actuador neumático D.63 namur-Valveco-Mat.Gral					534,27	-157,61	376,66
738	1 00 00 31		S	212.1.00.031	281.2.12.131	Matadero general			13.Instalación eléctrica- / Trazabilidad-ElectrotMat.Gral					3.000,00	-680,00	2.320,00
739	1 00 00 32		S	212.1.00.032	281.2.12.132	Matadero general			14.Equipos Filtrado c/.Estructura Metálica-CGSMat.Gral					9.166,04	-1.628,48	7.537,56
740	1 00 00 33		S	212.1.00.033	281.2.12.133	Matadero general			15.Cuadro eléctrico Cámara / Congelación-PielesElectrotécnia-Mat.Gral					680,00	-68,00	612,00
741	1 00 00 35		S	212.1.00.035	281.2.12.135	Matadero general			15.Instalación Box Vacuno -Electrotécnia-Mat.Gral					8.608,60	-645,65	7.962,95
742	1 00 00 36		S	212.1.00.036	281.2.12.136	Matadero general			15.Anticaidas (12unid.) de sujeción-Electrotécnia- Mat.Gral					1.570,20	-104,68	1.465,52
743	1 00 00 37		S	212.1.00.037	281.2.12.137	Matadero general			15.Sistema Neumático Box / Vacuno Nuevo-Electro.- / Mat.Gral					2.298,80	-153,25	2.145,55
744	1 00 00 38		S	212.1.00.038	281.2.12.138	Matadero general			15.Reconversión Box vacuno/halal-ElectrotécniaMat.Gral					4.774,50	-278,51	4.495,99
745	1 00 00 39		S	212.1.00.039	281.2.12.139	Matadero general			15.Equipo Industrial de / Ozono-Ozone and HealthMat.Gral					20.000,00	-833,33	19.166,67
746	1 00 00 40		S	212.1.00.040	281.2.12.140	Matadero general			15.Instalación Eléctrica / Equipo Ozono-Electrotécnia- / Mat. Gral / 15.Instalación Puesto / Báscula Porcino- / Electrotécnia-Mat.Gral / 15.Instalación Variadores / Porcino y motores ventiladores-ElectrotécniaMat.Gral					700,00 / 2.428,10 / 2.309,90	-35,00 / -121,41 / -115,50	665,00 / 2.306,69 / 2.194,40
747	1 00 00 41		S	212.1.00.041	281.2.12.141
748	1 00 00 42			212.1.00.042	281.2.12.142

749	1 00 00 43			212.1.00.043	281.2.12.143	Matadero general			15.Constucción Plataforma / Inspección Porcino / Veterinarios-ElectrotécniaMat.Gral / 15.Construcción Línea de / Vida Porcino-Electrotécnia- / Mat.Gral / 10.AUTOHINE-BOMBA / SUMERGIBLEDEPURADORA-MAT.GRAL					1.500,00 368,20 / 1.527,27	-75,00 / -18,41 / -1.038,53	1.425,00 / 349,79 / 488,74
750	1 00 00 44		S	212.1.00.044	281.2.12.144
751	1 09 00 01		S	213.1.00.001	281.2.13.101
752	1 09 00 02		S	213.1.00.002	281.2.13.102	Matadero general			10.PUERTAS ADAGAMOTOR AUTOMATIZAR PUERTA-MAT.GRAL					850,00	-561,00	289,00
753	1 09 00 03		S	213.1.00.003	281.2.13.103	Matadero general			10.EMME-GANCHOS / SUSPEN.BOVINO.MAT.GR AL.					2.790,00	-1.813,50	976,50
754	1 09 00 04		S	213.1.00.004	281.2.13.104	Matadero general			10.AUTOHINE-TRIPODE / BOMBA DEPURADORAMAT.GRAL					900,00	-585,00	315,00
755	1 09 00 05		S	213.1.00.005	281.2.13.105	Matadero general			10.CARLOS BRITO-EJE / FLAGELADORA PORCINO- / MAT.GRAL					1.902,00	-1.217,28	684,72
756	1 09 00 06		S	213.1.00.006	281.2.13.106	Matadero general			10.AUTOH-(2)TECLES NUEVO-MAT.GRAL					5.687,00	-3.469,07	2.217,93
757	1 09 00 07		S	213.1.00.007	281.2.13.107	Matadero general			10.JAVINOX-TARIMA VACUNO-MAT.GRAL					1.115,00	-680,15	434,85
758	1 09 00 08		S	213.1.00.008	281.2.13.108	Matadero general			11.BATERIA / CONDENSADORESENDESA ENERGÍA S.A.U.					8.895,00	-5.070,15	3.824,85
759	1 09 00 09		S	213.1.00.009	281.2.13.109	Matadero general			11.SIERRA ESQUINADO VACUNO-BANDMASTER- / EMME-MATA.GENERAL					5.425,00	-2.929,50	2.495,50
760	1 09 00 10		S	213.1.00.010	281.2.13.110	Matadero general			11.SIERRA ESQ.PORCINO c/SUSPENSOR- / BANDMASTER-EMMEMATA.GENE.					5.170,00	-2.791,80	2.378,20
761	1 09 00 11		S	213.1.00.011	281.2.13.111	Matadero general			11.HIDROLIMPIADORA / KARCHER K-6-VALVECOMATA.GRAL.					800,00	-448,00	352,00
762	1 09 00 12		S	213.1.00.012	281.2.13.112	Matadero general			11.AUTOHINE-BOMBA / TRITURADORA-FLYGTDEPURADORA-MAT.GRAL					1.504,61	-782,38	722,23
763	1 09 00 13		S	213.1.00.013	281.2.13.113	Matadero general			11.EMME-Pistola Schemer 2055 aturdido / 12.Cizalla HydroclipperEmme-Mat.Gral. / 12.Esterilizador caprinoJavinox-Mat.Gral					796,00 / 4.251,00 / 1.072,00	-382,08 / -1.912,95 / -471,68	413,92 / 2.338,05 / 600,32
764	1 09 00 14		S	213.1.00.014	281.2.13.114
765	1 09 00 15			213.1.00.015	281.2.13.115

766	1 09 00 16			213.1.00.016	281.2.13.116	Matadero general			12.Esquiladora OvinoTudelana-Mat.Gral / 12.Aturdidor Cash-EMMEMat.Gral. / 12.Brazos Hidráulicos (2)Coesgran-Mat.Gral					407,50 / 1.945,70 / 8.000,00	-175,23 / -836,64 / -3.040,00	232,27 / 1.109,06 / 4.960,00
767	1 09 00 17		S	213.1.00.017	281.2.13.117
768	1 09 00 18		S	213.1.00.018	281.2.13.118
769	1 09 00 19		S	213.1.00.019	281.2.13.119	Matadero general			12.Intercambia-Depósito / Acero-Caldera Mat.GralCana.Vapor					14.478,00	-5.501,64	8.976,36
770	1 09 00 20		S	213.1.00.020	281.2.13.120	Matadero general			12.Detector Bolos (2) Estómacal-BluestickDatamars-Matad.Gral					1.069,00	-395,53	673,47
771	1 09 00 21		S	213.1.00.021	281.2.13.121	Matadero general			12.Contenedor(2)vaciado / Sandach Acero Inox-Javinox					6.822,43	-2.456,07	4.366,36
772	1 09 00 22		S	213.1.00.022	281.2.13.122	Matadero general			13.Portalones a cubetas desperdicios Sandach- / Javinox					2.784,70	-918,94	1.865,76
773	1 09 00 23		S	213.1.00.023	281.2.13.123	Matadero general			13.Lavadora patas vacuno / adaptación para especies varias-Mat.Gral-Fco.Yedra					5.054,67	-1.718,59	3.336,08
774	1 09 00 24		S	213.1.00.024	281.2.13.124	Matadero general			13.-Electrobomba nº1 presión limpieza-Mat.Gral- / Electrotécnia					596,25	-208,69	387,56
775	1 09 00 25		S	213.1.00.025	281.2.13.125	Matadero general			13.Suspensor Equilibrador Sierra Vacuno-Emme					1.377,80	-427,13	950,67
776	1 09 00 26		S	213.1.00.026	281.2.13.126	Matadero general			13.Suspensor Equilibrador Sierra Caprino-Emme					1.290,00	-387,00	903,00
777	1 09 00 27		S	213.1.00.027	281.2.13.127	Matadero general			13.Soplante Depuradora / Oxigeno-ElectrotécniaMat.Gral					3.667,30	-1.100,20	2.567,10
778	1 09 00 28		S	213.1.00.028	281.2.13.128	Matadero general			13.Esterilizadores Sierra / 3000w resistenciaElectrotécnia-Mat.Gral					905,40	-289,73	615,67
779	1 09 00 29		S	213.1.00.029	281.2.13.129	Matadero general			13.Bomba agua nº4- / Electrotécnia-Mat.Gral					496,50	-134,06	362,44
780	1 09 00 30		S	213.1.00.030	281.2.13.130	Matadero general			13.Agitador nítricos / Depuradora-Electrotécnia- / Mat.Gral / 13.Aireadores silo depuradora-ElectrotécniaMat.Gral / 13.Bomba agua nº 3- Electrotécnia- Mat.Gral					2.690,80 / 454,25 / 588,10	-726,52 / -122,65 / -194,07	1.964,28 / 331,60 / 394,03
781	1 09 00 31		S	213.1.00.031	281.2.13.131
782	1 09 00 32			213.1.00.032	281.2.13.132

783	1 09 00 33			213.1.00.033	281.2.13.133	Matadero general			13.Grupo Hélices ExtracciónAutohine-Mat.Gral / 13.Andamio de Aluminio 3 etapas-ElectrotécniaMat.Gral / 13.Bomba presión aguaElectrotécnia-Mat.Gral					977,52 / 1.000,00 / 831,60	-342,13 / -260,00 / -216,21	635,39 / 740,00 / 615,39
784	1 09 00 34		S	213.1.00.034	281.2.13.134
785	1 09 00 35		S	213.1.00.035	281.2.13.135
786	1 09 00 36		S	213.1.00.036	281.2.13.136	Matadero general			13.Soplador 4T-secado vacuno-Leroy Merlin- Mat.Gral					395,00	-98,75	296,25
787	1 09 00 37		S	213.1.00.037	281.2.13.137	Matadero general			13.Apilador HC.1200kgElcan Lasso-Mat.Gral					5.725,00	-1.431,25	4.293,75
788	1 09 00 38		S	213.1.00.038	281.2.13.138	Matadero general			13.Bomba presión limpiezaElectrotécnia-Mat.Gral					2.000,00	-500,00	1.500,00
789	1 09 00 40		S	213.1.00.040	281.2.13.140	Matadero general			14.Pistola Aturdidor vacuno nºfabrica.33418-EMME					1.705,00	-341,00	1.364,00
790	1 09 00 41		S	213.1.00.041	281.2.13.141	Matadero general			14.Esmeriladora (afiladora) eléctrica 220V+cepilloValveco					432,44	-95,13	337,31
791	1 09 00 42		S	213.1.00.042	281.2.13.142	Matadero general			14.Transpaleta Manual / (1)Yale 2000Kg-Mat.Gral- / JCD					2.100,00	-294,00	1.806,00
792	1 09 00 43		S	213.1.00.043	281.2.13.143	Matadero general			15.Esterilizador Eviscerado -Electrotécnia-Mat.Gral					600,00	-72,00	528,00
793	1 09 00 44		S	213.1.00.044	281.2.13.144	Matadero general			15.Mesa lechones fabricación en aceroElectrotécnia-Mat.Gral					320,00	-38,40	281,60
794	1 08 00 01		S	216.1.00.001	281.2.16.101	Matadero general			13.Cofret(9)armarios ordenadores-TrazabilidadElectrot-Mat.Gral					1.800,00	-375,00	1.425,00
795	1 08 00 02		S	216.1.00.002	281.2.16.102	Matadero general			14.Armarios(2)Impres.y básculas-Trazabilidad- / Electrotécnia-Mat.Gral					830,00	-166,00	664,00
796	1 08 00 03		S	216.1.00.003	281.2.16.103	Matadero general			14.Frigorífico Sunfeel(1)Ferr.Cantera-Mat.Gral					287,83	-57,56	230,27
797	1 08 00 04		S	216.1.00.004	281.2.16.104	Matadero general			15.Frigorífico de 80 Litros- / Taller Mantenimiento Gral- / Siemens / 13.Visor(3)Orión para básculas-Euro scrymoMat.Gral / 13.Equipos TPV(10)posiflex- / Trazabilidad-VmConsulting- / Mat.Gral					154,45 / 1.470,00 / 13.418,56	-3,86 / -765,63 / -6.988,83	150,59 / 704,37 / 6.429,73
798	1 08 00 05		S	217.1.00.001	281.2.17.101
799	1 08 00 06			217.1.00.002	281.2.17.102

800	1 08 00 07			217.1.00.003	281.2.17.103	Matadero general			13.Etiquetadora(2)térmica / Toshiba-TrazabilidadVmConsulting-Mat.Gral / 14.Table Samsung Galaxy / 10,1 4Glibre-TrazabilidadTopeca / 14.Impresoras(2)para / Visores Orión-Euroscrymo- / Mat.Gral					993,60 / 399,00 / 490,00	-517,50 / -166,25 / -214,38	476,10 / 232,75 / 275,62
801	1 08 00 08		S	217.1.00.004	281.2.17.104
802	1 08 00 09		S	217.1.00.005	281.2.17.105
803	10 80 00 10		S	217.1.00.006	281.2.17.106	Matadero general			15.Impresora Samsung- / Cuadras Trazabilidad-Media Markt-Mat.Gral					200,99	-33,50	167,49
804	1 08 00 11		S	217.1.00.007	281.2.17.107	Matadero general			15.Etiquetadora(1)térmica / Toshiba -TrazabilidadVmconsulting					485,00	-60,63	424,37
805	1 08 00 12		S	217.1.00.008	281.2.17.108	Matadero general			15.Etiquetadora(1)térmica / Toshiba-Trazabilidad- / Vmconsulting					485,00	-40,42	444,58
806	5 00 00 01		N			Matadero sanitario			Desolladora automática de hierro galvanizado	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un				1				2006					10.650,00
807	5 00 00 02		N			Matadero sanitario			Plataforma neumática de esquinado	esterilizador de / La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un				1				2006					16.169,96
808	5 00 00 03	MS1	N			Matadero sanitario			Pileta de sangrado movil	esterilizador de			Pileta de sangrado móvil para matadero sanitario construida en / acero inox., de dimensiones 1000 x 750 mm.	1				2007					1.005,28
809	5 00 00 04	MS3	N			Matadero sanitario			Polipasto de elevación a faenado				Polipasto de elevación a faenado con carga de 2000 Kg. Con brazo birraíl articulado de acero inox.	1				2007					6.716,00
810	5 00 00 05	MS6	N			Matadero sanitario			Box de apuntillado para rito halal	La misma incorpora un puesto de lavado de manos / accionado con la rodilla y un			Box de apuntillado para rito halal en acero galvanizado en caliente, empotrado en obra.	1				2007					41.133,75
811	5 00 00 06	MS7	N			Matadero sanitario			Plataforma móvil de faenado	esterilizador de Provista de 2 ruedas + 2 patas, / escalera de acceso, / suelo antideslizante y barandilla de			Plataforma móvil de faenado de acero inoxidable móvil.	1				2007					5.741,33
812	5 00 00 07	MS10	N			Matadero sanitario			Bascula aerea birrail	protección. / Incluye visor e impresora de rollo.			Báscula aérea birraíl, de de carga máx. 300 kg y fracción 100 gr. con chasis y tapa de acero inoxidable.	1				2007					3.869,09
813	5 00 00 08	MS11	N			Matadero sanitario			Evaporador de techo pata Central Frío				Evaporador de techo pata CF matadero sanitario compuesto por 3 ventiladores de 450 mm. / Capacidad total de 39.800 W, descarche eléctrico	1				2007					27.112,40
814 / 815 / 816	5 00 00 09 / 5 00 00 10 / 5 00 00 11	MS12 / MS13 / MS17	N			Matadero sanitario / Matadero sanitario / Matadero sanitario			Polipasto de expedición en muelle / Sierra de esquinado para vacuno / Circuito aereo de red birrail				Polipasto de expedición en muelle con carga 250 kg. con carro de traslación manual. / Sierra de esquinado para vacuno provista de circuito de refrigeración y limpieza de la cinta, cuadro / eléctrico y equilibrador de peso. / Circuito aéreo de red birraíl de aluminio que comprende el / faenado del vacuno, pasillo, muelle y cámara de refrigeración. En total / 45 metros de desarrollo. con 2.200	1				2007 / 2007 / 2007					2.118,87 / 13.398,45 / 38.502,08

kg de estructura galvanizada.

817 / 818 / 819	5 00 00 12 / 5 00 00 13 / 5 00 00 14	MS16 / MS5 / MS15	N			sanitario / Matadero sanitario / Matadero sanitario			Pistola de percusión semi automática / Polipasto de izado de vacuno a sangrado / Escalera para desollado				Pistola de percusión semi automática para sacrificio de reses / Polipasto de izado de vacuno a sangrado 1000kg de carga, / provisto de camal especial de / enganche doble a vía de faenado y carro de traslación manual. / Escalera para desollado de acero inoxidable provistas de barandilla / de seguridad	1 / 1 / 1				2008 / 2009 / 2009					2.056,00 / 2.216,18 / 1.750,00
820	5 00 00 15		N			Matadero sanitario			Esterilizadores de ozono					2				2009					1.100,00
821	5 00 00 16		S	212.8.00.001	281.2.12.801	Matadero sanitario			10.AUTOHINE- / INST.CONEXIÓN / TRIPERÍA-MAT.SANITARIO										9.016,00	-5.194,56	3.821,44
822	5 00 00 17		S	212.8.00.002	281.2.12.802	Matadero sanitario			13.Esterilizador(2)Box HallalMata.Sanitario										270,00	-87,55	182,45
823	5 00 00 18		S	212.8.00.003	281.2.12.803	Matadero sanitario			13.Puerta Neumát.entrada cuadra a sacrificio manga / Box Hallal-Mata.Sanitario										1.152,15	-384,89	767,26
824	5 00 00 19		S	212.8.00.004	281.2.12.804	Matadero sanitario			13.Instalaciones varias Box- / Hallal-normativaMata.Sanitario										1.602,50	-535,33	1.067,17
825	5 00 00 20		S	212.8.00.005	281.2.12.805	Matadero sanitario			13.Instalación cuadras-Box / Hallal-NormativaMat.Sanitario-Valveco										1.153,38	-385,31	768,07
826	5 00 00 21		S	212.8.00.006	281.2.12.806	Matadero sanitario			13.Plancha lagrimada-Box hallal-Valveco-Mat.Sanitario										734,55	-226,41	508,14
827	5 00 00 22		S	212.8.00.007	281.2.12.807	Matadero sanitario			13.Arquetas Box HallalElectrot-Mat.Sanitario										360,00	-106,20	253,80
828	5 00 00 23		S	212.8.00.008	281.2.12.808	Matadero sanitario			13.Fosa Septica conección a / Depuradora-Mat.SanitarioElectrotécnia										2.950,70	-899,48	2.051,22
829	5 00 00 24		S	212.8.00.009	281.2.12.809	Matadero sanitario			13.Instalación agua triperíaElectrotécnia-Mat.sanitario										533,40	-131,36	402,04
830	5 00 00 25		S	212.8.00.010	281.2.12.810	Matadero sanitario			13.Resistencias(2)Esterilizad ores Box Hallal-Autohine- / Mat.Sanitario										852,66	-259,92	592,74
831	5 00 00 26		S	213.8.00.001	281.2.13.801	Matadero sanitario / Matadero sanitario / Matadero sanitario			10.JAVINOXESTERILIZADOR SIERRA / VACUNO-MAT.SANITARIO / 10.EMME-BRAZO / HIDRÁULICO-MONTAJEMAT.SANITARIO / 13.Equipo Visor con ticket / BCIN-Mata.Sanitario										720,00 / 8.616,00 / 1.195,00	-504,00 / -5.703,84 / -896,25	216,00 / 2.912,16 / 298,75
832	5 00 00 27		S	213.8.00.002	281.2.13.802
833	5 00 00 28		S	217.8.00.001	281.2.17.801

834	4 00 00 01		S	212.9.00.001	281.2.12.901	Planta intermedia / Planta intermedia / Planta intermedia			15.Planta Intermedia-Obras para puertas y ventanas- / Electrotécnia-Planta Intermedia / 15.Túnel Congelación en 4 horas-M&M-Planta Intermedia / 14.Apiladora Eléctrica marca / HU-LIFT-Residuos- / ElcanLasso		M&M / Hu-lift					13.602,30 / 15.959,80 / 5.725,00	-1.360,23 / -1.196,99 / -858,75	12.242,07 / 14.762,81 / 4.866,25
835	4 00 00 02		S	212.9.00.002	281.2.12.902
836	4 00 00 03		S	213.9.00.001	281.2.13.901
837	4 00 00 04		S	213.9.00.002	281.2.13.902	Planta intermedia			14.Máquina Congelación / Residuos-Planta InterSomarfri		Somarfri					13.903,11	-1.807,40	12.095,71
838	4 00 00 05		S	217.9.00.001	281.2.17.901	Planta intermedia			15.Báscula PVS-I plataf.125*150+VisorBCIN- / 100M-Plant.IntermdiaEuroscrymo		Euroscrymo					3.960,00	-990,00	2.970,00
839	4 00 00 06		S	219.9.00.001	281.2.19.901	Planta intermedia			14.Palet box (80)SandachPlanta Intermedia-CGS					2.099,16	-419,84	1.679,32
840	4 00 00 07		S	219.9.00.002	281.2.19.902	Planta intermedia			14.Estanterías para palet box / Residuos-Planta IntermediaValveco					856,02	-128,40	727,62
841	4 00 00 08		S	219.9.00.003	281.2.19.903	Planta intermedia			14.Estanterías para / Residuos-Planta IntermediaValveco					836,56	-133,85	702,71
842	4 00 00 09		S	219.9.00.004	281.2.19.904	Planta intermedia			15.Estanterías para / Residuos-Planta Intermedia -FAG					2.654,88	-318,59	2.336,29
843	6 01 00 01		N			Sala de despiece	Almacén (Planta alta)		Estantería metálica en color azul					6				1994
844	6 02 00 01		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Armario de oficina modular medio de altura 150 cm, / estructura metálica en color azul y puerta melamina gris.					4				1994
845	6 02 00 02		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Armario de oficina modular bajo de altura 78 cm, / estructura metálica en color azul y puerta melamina gris.					7				1994
846	6 02 00 03		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color azul y tablero melamina gris.					1				1994
847	6 03 00 01		N			Sala de despiece	Despacho administració n(Planta alta)		Silla auxiliar color negro				Despacho administración	3				2004
848 / 849 / 850	6 04 00 01 / 6 04 00 02 / 6 04 00 03		N			Sala de despiece	Despacho gerencia / (Planta alta) / Despacho gerencia / (Planta alta) / Despacho gerencia / (Planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, roble claro / Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres / estantes sin puerta, roble claro / Mesa de trabajo en forma de / L, con cajonera auxiliar, roble claro, melamina.				Despacho gerencia / Despacho gerencia / Despacho gerencia	1				1994 / 1994 / 1994

851 / 852 / 853	6 04 00 04 / 6 05 00 01 / 6 05 00 02		N			Sala de despiece	Despacho gerencia / (Planta alta) / Despacho Pino / Ballestero / (planta alta) / Despacho Pino / Ballestero / (planta alta)		Silla auxiliar color negro / Armario de oficina modular / alto de altura 185 cm, nogal / Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, nogal				Despacho gerencia	6 / 3 / 5				2004
854	6 05 00 03		N			Sala de despiece	Despacho Pino / Ballestero / (planta alta)		Mesa de trabajo de 120 cm, nogal					1				2004
855	6 05 00 04		N			Sala de despiece	Despacho Pino / Ballestero / (planta alta)		Silla auxiliar color negro tapizada polipiel					1				2004
856	6 06 00 01		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Componentes unidad de aire exterior				Componentes unidad de aire exterior (envasado sala blanca)	1				2004
857	6 06 00 02		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Central de tratamiento de aire				Central de tratamiento de aire (climatizador sala de envasado)	1				2004
858	6 06 00 03		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Central de tratamiento de aire para vestuario				Central de tratamiento de aire para vestuario	1				2004
859	6 06 00 04		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Red de impulsión de aire en la sala blanca				Red de impulsión de aire en la sala blanca	1				2004
860	6 06 00 05		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Red de retorno de aire en la sala blanca				Red de retorno de aire en la sala blanca	1				2004
861	6 06 00 06		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Regulación y control sistema climatización sala blanca				Regulación y control sistema climatización sala blanca	1				2004
862	6 06 00 07		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Producción de frío				Producción de frío. Sala blanca	1				2004
863	6 06 00 08		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Cuadro de maniobras				Cuadro de maniobras. Sala blanca	1				2004
864	6 06 00 09		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Extracciones puntuales				Extracciones puntuales. Sala blanca	1				2004
865 / 866 / 867	6 06 00 10 / 6 06 00 11 / 6 06 00 12		N			Sala de despiece	Frío y climatización / Frío y climatización / Frío y climatización		Central frigorífica / Unidad condensadora / Evaporador cámara producto terminado				Central frigorífica / Unidad condensadora / Evaporador cámara producto terminado	1				2004 / 2004 / 2004
868 / 869 / 870	6 06 00 13 / 6 06 00 14 / 6 06 00 15		N			Sala de despiece	Frío y climatización / Frío y climatización / Frío y climatización		Evaporador cámara pulmón o preenfriamiento / Evaporador zona de expedición / Evaporador. Sala de despiece				Evaporador cámara pulmón o preenfriamiento / Evaporador zona de expedición / Evaporador. Sala de despiece	1 / 1 / 1				2004
871	6 06 00 16		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador zona de cuarteo				Evaporador zona de cuarteo	1				2004
872	6 06 00 17		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador túnel				Evaporador túnel	1				2004
873	6 06 00 18		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Instalación de líquido y aspiración				Instalación de líquido y aspiración	1				2004
874	6 06 00 19		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Cuadro eléctrico de maniobra				Cuadro eléctrico de maniobra cámaras de refrigeración	1				2004
875	6 07 00 01		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa de despiece (2 bandas)					1				2004
876	6 07 00 02		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa de despiece (1 banda)					1				2004
877	6 07 00 03		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Generador de ozono		Inter-ozono	OZOGRAM 1000	marca Inter-Ozono. Mod.: Ozogram 1000	1				2004
878	6 07 00 04		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cabina lavado cuchillos		Fibosa	S/M	construida en acero inoxidable. / Funcionamiento con proyección de agua y aire comprimido. Fibosa, / mod. S/M	1				2004
879	6 07 00 05		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa acero inox. 910x590					1				2004
880	6 07 00 06		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Depósito con ruedas (200l)					1				2004
881	6 07 00 07		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Lavadora de guantesdelantales		Mecoima	LD840	Marca Mecoima LD840. Acero inox. Con bomba dosifícadora de jabón. Limpieza con cepillos de nylon.	1				2004
882 / 883 / 884	6 07 00 08 / 6 07 00 09 / 6 07 00 10		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria / Instalación de maquinaria / Instalación de maquinaria		Transpaleta hidráulica / Fileteadora automática / Envasadora al vacío VC-999 Modelo 07P		Tecnotrip	TC1100C VC-999 07P	marca TECNOTRIP. Construida en acero inoxidable, con tres juegos / de ancho de corte. Mod. TC1100C n° 8-261 / VC-999, modelo 07P. Para uso semiautomático con tapa de / bajada de descarga, con tres / barras de soldadura seleccionables electrónicamente. Dimensiones de	1				2004 / 2004 / 2004

la cámara: 950x450xl80 mm. Vacío

885 / 886 / 887	6 07 00 11 / 6 07 00 12 / 6 07 00 13		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria / Instalación de maquinaria / Instalación de maquinaria		Túnel retráctil / Secador de manos / Conjunto impresora+balanza		Bizerba	VC-999 85- / 47 JEP / SL-2500 / GLP80	modelo VC-999 85-47 JEP con / rodillos de entrada que transportan el producto directamente a la / plataforma de inmersión, para sumergirlo en agua caliente a / temperatura seleccionable. La / modelo SL-2500, para vestuario Sala Blanca. / por transferencia térmica, balanza mod. GLP80+balanza 150 II. / Funcionamiento manual para línea retráctil. Capacidad hasta 60 kg. / Marca Bizerba.	1 / 1 / 1				2004
888	6 07 00 14		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Transportador de banda modular sala de despiece	Incluyendo: / 1. Transportador inferior para pulido / de piezas de acero inoxidable	Mecioma		con variador de velocidad, marca Mecoima.	1				2004
889	6 07 00 15		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Plataforma hidráulica en muelle de carga	2. Banda superior			fabricada con estructura de IPN / cubierta con chapa lagrimada, labio abatible de 400 mm. de proyección de chapa lagrimada (grueso 13/15) con golpe de prensa y fresado	1				2004
890	6 07 00 16		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Termoselladora ULMA Taurus 570		Ulma	TAURUS 570	delantero para perfecto ajuste del	1				2004
891	6 07 00 17		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Tren de lavado de cajas y moldes		Fibosa	LB-400	Construida en acero inoxidable. / Capacidad para 300 cajas/hora. / Dimensiones: 1.520xl.l50x3.285 mm. Consumo de agua: lavado 1501/h, aclarado 600 1/h.	1				2004
892	6 07 00 18		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Tren de pesado y etiquetado automático		Bizerba	GV 7110	Producción 55 unidades/minuto, capacidad de la balanza regulable: / 3/6 kg.- 1/2 gr. Construida en acero inoxidable. Incluye un organizador de paquetes a la entrada.	1				2004
893	6 07 00 19		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cinta transportadora		Mecoima		para Sala de Envasado formada por transportador de banda / modular de acero inoxidable de / velocidad regulable 5-10 m/min. / Largo: 5m.; ancho: 70 cm. Marca	2				2004
894	6 07 00 20		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cabina lavadelantales		Mecoima	LD508	Mecoima. de acero inoxidable. El sistema / incorpora llave entrada de agua y grupo manoreductor de agua. / Mecoima, mod. LD508.					2004
895	6 07 00 21		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Termoselladora automática		Ulma	570T	para el envasado del producto en barquetas en atmósfera / modificada. Construida en acero inoxidable y aluminio anodinado con grado de protección IP65.
896	6 08 00 01		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, roble / claro				Panel de mandos integrado en la	3				1994
897	6 08 00 02		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, roble / claro					3				1994
898	6 08 00 03		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres / estantes sin puerta, roble / claro					1				1994
899 / 900	6 08 00 04 / 6 08 00 05		N			Sala de despiece	Recepción / (planta alta) / Recepción (planta alta)		Mesa de trabajo en forma de / L, con cajonera auxiliar, roble claro, melamina. / Silla auxiliar color negro					3 / 3				1994 / 2004